Přednáška 02
Prostý ohyb
Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu
Křivost prutu, vztah mezi momentem a křivostí
Rozložení napětí při ohybu
Pružný průřezový modul
Vliv teploty na křivost
Copyright (c) 2011 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/

---
Rovnoměrně ohýbaný prut
Uvažujme prostý ohyb pouze od momentu My (absence Vz)
L
Původní délka střednice prutu L
Prizmatický prut, čistý ohyb okolo hlavní centrální osy setrvačnosti y.
Dj
My
My
Prostý ohyb zdeformuje prut do tvaru kruhového segmentu
Nezměněná délka střednice L=R∙Dj
L
y
z
Poloměr křivosti R

---
Rovnoměrně ohýbaný prut
Protažení vlákna DL=z∙Dj
Nová délka vlákna
Dj
""L+%DELTA L = (R+z) %DELTA %varphi
My
My
Relativní prodloužení vlákna
""%varepsilon_x = {%DELTA L} over {L} = {z %DELTA %varphi} over {R %DELTA %varphi} = z over R = 1 over R z = %kappa cdot z newline ""%kappa = 1 over R = {%DELTA %varphi} over L dotslow "Křivost prutu" newline ""%varepsilon_x(z) = %kappa cdot z
L
y
z
Na rovnoměrně ohýbaný prut lze pohlížet jako na soustavu vláken, které se chovají jako 1D prut. Příčné deformace vláken a příčná napětí se obvykle zanedbávají.
Poloměr křivosti R

---
Rovnoměrně ohýbaný prut
Lineární změně deformace po výšce průřezu
odpovídá lineární změna napětí po výšce průřezu dle Hookeova zákona
""%varepsilon_x(z) = %kappa cdot z
""%sigma_x(z) = E %varepsilon_x(z) = E %kappa cdot z
Rozložení deformace ex po průřezu
y
z
Neutrální osa průřezu – nulové napětí. Pro prostý ohyb vždy prochází těžištěm.
Rozložení napětí sx po průřezu
y
z

---
Rovnoměrně ohýbaný prut
Z podmínky rovnováhy vnitřních sil plyne, že výslednice napětí se rovná momentu My
Příspěvek vlákna k momentu
Ohybový moment k hlavní centrální ose y
b
h
""z cdot F(z) = z cdot b cdot %sigma_x(z)
Neutrální osa
""%sigma_x(z) = E %kappa cdot z
y
""F(z) = b cdot %sigma_x(z) dz
dz
z
""M_y = int from{-h/2} to {h/2} z cdot b cdot %sigma_x(z) dz

---
Ohybový moment a křivost prutu
""M_y = int from{-h/2} to {h/2} z cdot b cdot {{%sigma_x(z)} underbrace {E%kappa cdot z}} dz = E %kappa {{int from{-h/2} to {h/2} b z^2 dz} underbrace {I_y=iint from{A} z^2 dA}} = E I_y %kappa
Pro obdélníkový průřez
""I_y = int from{-h/2} to {h/2} b z^2 dz = b left [ z^3 over 3 right ]_{z=-h/2}^{z=+h/2} = b left ( (h/2)^3 over 3 - (-h/2)^3 over 3 right ) = {bh^3} over 12
""M_y = z_Td {b int from{-h/2} to {0} %sigma_x(z) dz} underbrace {F_d} + z_Th {b int from{0} to {h/2} %sigma_x(z) dz} underbrace {F_h} = z_Td F_d + z_Th F_h
""F_h = b int from{0} to {h/2} %sigma_x(z) dz
""N = b int from{-h/2} to {h/2} %sigma_x(z) dz = 0 newline ""F_d = F_h
zTh
""%sigma_x
zTd
""F_d = b int from{-h/2} to {0} %sigma_x(z) dz

---
Rekapitulace vztahů pro rovnoměrný prostý ohyb
""M_y = E I_y %kappa
Ohybový moment
Křivost prutu
Ohybová tuhost průřezu – modul pružnosti krát moment setrvačnosti [Nm2]
""%kappa = {%DELTA %varphi} over L newline ""%varepsilon_x(z) = %kappa cdot z newline ""M_y = EI_y %kappa,~~%kappa = M_y over {EI_y} newline ""%sigma_x(z) = E %kappa cdot z = M_y over {I_y} z
Uvedené vzorce platí pouze pro prostý ohyb okolo hlavních centrálních os setrvačnosti. V ostatních případech se jedná o ohyb složený nebo o ohyb s účinkem normálové síly. Obojí bude probíráno v dalších přednáškách.

---
Tontiho diagram pro rovnoměrně ohýbaný prut
Přemístění
Vnější síly
""overline{M_y} = {EI_y} over L %DELTA %kappa
""overline{M_y}
""%DELTA %varphi, u, w
Ohybová tuhost prutu
(v deformační metodě se standardně zavádí jako 2EIy / L)
Geometrické rovnice
Statické rovnice
""%kappa = {%DELTA %varphi} over L
""M_y = overline{M_y}
Vnitřní síly
Přetvoření
""M_y = EI_y %kappa
""M_y,~%sigma_x(z) = M_y over {I_y} z
""%kappa
Materiálové rovnice

---
Bernoulli-Navierova hypotéza
- Průřezy rovinné a kolmé k ose prutu (střednici) před deformací zůstanou rovinné a kolmé k deformované ose
- B-N hypotéza přestává platit u krátkých nosníků, které jsou namáhány více smykem než ohybovým momentem
Kolmost a rovinnost průřezů ke střednici (ose) je zachována
Konzola zatížená vlastní tíhou
B-N hypotéza pro prostý ohyb
""%varepsilon_x <> 0 newline ""%varepsilon_y approx %varepsilon_z approx 0 newline ""%gamma_{yz} = 0, %gamma_{zx} = 0 newline ""%gamma_{xy} =0
""%sigma_x <> 0 newline ""%sigma_y = %sigma_z = 0 newline "" %tau_{yz} = 0, %tau_{zx} = 0 newline ""%tau_{xy} =0
Střednice
[Speaker Notes: Wikipedia: Euler–Bernoulli beam theory (also known as engineer's beam theory, classical beam theory or just beam theory) is a simplification of the linear theory of elasticity which provides a means of calculating the load-carrying and deflection characteristics of beams. It was first enunciated circa 1750, but was not applied on a large scale until the development of the Eiffel Tower and the Ferris wheel in the late 19th century. More advanced beam theories such as the Timoshenko beam theory (developed by the Russian-born scientist Stephen Timoshenko) have been developed to account for these effects.]

---
Přemístění průřezu v rovině xz (ohyb My)
x
us(x)
ws(x)
z
""%kappa = {d%varphi(x)} over dx
""{d%varphi(x)}
j(x)
Neutrální osa
x
y
y
z
Před deformací
Po deformaci

---
Prostý ohyb – vliv změny ohybového momentu
Rovnoměrný ohyb	Nerovnoměrný ohyb
""%kappa = {%DELTA %varphi} over L newline ""%varepsilon_x(z) = %kappa cdot z newline ""M_y = EI_y %kappa newline ""%kappa = M_y over {EI_y} newline ""%sigma_x(z) = E %kappa cdot z = M_y over {I_y} z
""%kappa(x) = {d %varphi(x)} over dx newline ""%varepsilon_x(x,z) = %kappa(x) cdot z newline ""M_y(x) = EI_y(x) %kappa(x) newline ""%kappa(x) = {M_y(x)} over {EI_y(x)} newline ""%sigma_x(x,z) = E %kappa(x) cdot z = {M_y(x)} over {I_y(x)} z

---
Elastický průřezový modul Wy [m3]
Pro zrychlení výpočtu se zavádí průřezové moduly
Pro obdélníkový průřez
Průřezové moduly nelze obecně superponovat!
""W_y^d = {I_y} over lline z^d rline,~~ lline %sigma_x^d rline = lline M_y rline over W_y^d newline ""W_y^h = {I_y} over lline z^h rline,~~ lline %sigma_x^h rline = lline M_y rline over W_y^h
y
W_y^d
W_y^h
z
Častá chyba: záměna Wyd a Wyh!
`""W_y^d = W_y^h = I_y over {h/2} = {2 bh^3} over {12 h} = {bh^2} over 6
h
y
2h
y
b
a
b
b
b
`""W_y^d = W_y^h = {bh^2} over 6
a
`""W_y^d = W_y^h = {b(2h)^2} over 6 = 2bh^2 over 3 <> 2 bh^2 over 6
`""W_y^d = W_y^h = {a^4 - b^4} over 6a <> 1 over 6 (a^3-b^3)

---
Příklad – napětí za prostého ohybu
F=103.91 kN
x
Průhyb konce 10 mm
y
2.5 m
z
3 m
""M_y(0.5)=-103.91 cdot 2.5=-259.774 "kNm" newline ""%sigma_x(z) = -259.774e-3 over 4.453125e-4 z=-583.35 z "MPa" newline ""%sigma_x(0.125) = -72.92 "MPa" newline ""%sigma_x(0.175) = 102.1 "MPa"
Výpočet pomocí průřezových modulů

---
Příklad – maximální napětí
Jak velká síla F může namáhat nosník, aby největší napětí nepřestoupilo fy=160 MPa?
sx
-2F
My
F
160 MPa
–
0.02 m
T
N.O.
4 m
2 m
0.02 m
0.02 m
-160 MPa
0.12 m
""max M_y=-2F newline ""I_y = 1.235e-4 "m"^4 newline ""W_y = 1.235e-4 over 0.15 = 8.2355e-4 "m"^3 newline ""f_y = lline -2F rline over W_y,~~F = {f_y W_y} over 2 = 65.88 "kN"
0.26 m
–
+

---
Příklad – průběh normálového napětí
Vykreslete průběh sx(x) na dolních a horních vláknech
200 mm
20 kN/m'
T
x
6 m
12 mm
60-20x
Vz
+
–
""I_y = 4.2255e-5 "m"^4 newline ""%sigma_x(x,z) = {M_y(x)} over {I_y} z = {60x-10x^2} over {4.2255e-5} z newline ""%sigma_x(3,-0.0644) = -137.2 "MPa" newline ""%sigma_x(3,`0.1956) = 416.6 "MPa" newline
60 kN
My
+
60x-10x2
90 kNm
-137.2 MPa
sx
–
+
416.6 MPa
240
20
64.4
195.6

---
Vliv teplotních změn na ohyb nosníku
Obvykle se uvažuje konstantní teplota každého vlákna a lineární průběh po výšce nosníku
DTd- DTh
DTh
DTh … změna teploty horních vláken
DTs
DTs … změna teploty střednice
Ts
h
Tref … referenční teplota
DTh … změna teploty dolních vláken
Tref
DTd
DTd- DTh … nerovnoměrné oteplení
""%DELTA T(x,z) = %DELTA T_s + {%DELTA T_d - %DELTA T_h} over h z
Změna teploty v obecném bodě
Teplotní gradient po výšce prutu
Změna teploty ve střednici

---
Vliv teplotních změn na ohyb nosníku
Deformace způsobená změnou teploty
Roli hraje změna teploty oproti referenční teplotě
""%varepsilon_T (x,z) = %alpha_T %DELTA T(x,z) = %alpha_T %DELTA T_s(x) + %alpha_T {%DELTA T_d - %DELTA T_h} over h z = %varepsilon_Ts + %kappa_T z
Křivost od teplotního gradientu
Poměrné protažení od oteplení v obecném bodě
Poměrné protažení střednice od „průměrného“ oteplení
""%sigma(x,z) = E [ %varepsilon(x,z) - %varepsilon_T(x,z) ] = E [ %varepsilon_s(x) - %varepsilon_Ts ] + E[%kappa(x)-%kappa_T] z
Protažení střednice
Změna křivosti od teplotního gradientu

---
Ohybový moment, křivost prutu a teplota
""M_y = int from{-h/2} to {h/2} z cdot b cdot {{%sigma_x(z)} underbrace {E [%kappa-%kappa_T] cdot z}} dz = E [%kappa-%kappa_T] {{int from{-h/2} to {h/2} b z^2 dz} underbrace {I_y=iint from{A} z^2 dA}} newline ""M_y = E I_y [%kappa-%kappa_T] newline ""%kappa = M_y over {EI_y} + %kappa_T = M_y over {EI_y} + %alpha_T {%DELTA T_d - %DELTA T_h} over h
Křivost od teploty lze nahradit účinkem momentu
""M_y^T = {EI_y} %alpha_T {%DELTA T_d - %DELTA T_h} over h
My=10 kNm
My=10 kNm
k=1e-3 m-1
EIy=10 MNm2
a=1e-5 K-1
EIy=10 MNm2
DTh=-5 K
0.1 m
DTd=+5 K

---
Příklad – rovnoměrné a nerovnoměrné oteplení
Th=-40oC
0.05 m
T
Td=20oC
0.025 m
x
4 m
0.05 m
0.30 m
""T_ref = 10^{o}"C" newline ""%DELTA T_d = 10^{o}"C",~%DELTA T_h = -50^{o}"C",~%DELTA T_s = -20^{o}"C" newline """Rovnoměrné ochlazení - staticky neurčitý tah" newline ""%sigma_{x,T} = -E%alpha%DELTA T_s = -210e+3 cdot 12e-6 cdot (-20) = 50.4 "MPa"
""E=210 "GPa" newline ""%alpha=12e-6 "K"^{-1} newline ""I_y = 9.8125e-4 "m"^4
"""Nerovnoměrné oteplení - staticky určitá konstrukce" newline ""M_y=0=EI(%kappa-%kappa_T),~%kappa=%kappa_T = 12e-6 {10+50} over 0.4 =1.8e-3 "m"^{-1}
"""Pro oboustanně vetknutý nosník", %varphi(0)=%varphi(4)=0, %kappa = {d%varphi} over dx, %kappa(x)=0 newline ""M_y=-EI%kappa_T = -210e+6 cdot 9.8125e-4 cdot 1.8e-3 = -370.9 "kNm"
0.30 m

---
Návrh konstrukce
Navrhněte čtvercový dřevěný profil a tyč ocelového táhla
"""Dřevěný ohýbaný průřez"newline ""R^{"+"} = R^{"-"} = +- 10 "MPa" newline ""%sigma_{x,max} = +- {M_y over W_y} = +- {6 cdot 8 over b^3} "kPa" newline ""b=h=nroot{3}{6 cdot 8 over 10000} = 0.17 "m" newline """Navrhuji 180/180 mm"
F=4 kN
3 m
3 m
"""Ocelové táhlo"newline ""R^{"+"} = 200 "MPa" newline ""%sigma_{x} = 8 over {%pi r^2} "kPa" newline ""r=sqrt{8 over {2e+5 %pi}} = 3.57e-3 "m" newline """Navrhuji d=8 mm"
N=+8 kN
M=+8
M=-8
2 m
2 m

---
Optimalizace průřezu
Nalezněte poměr b/h s největším průřezovým modulem Wy. Obdélníkový průřez je vyroben z kruhového profilu.
""h^2 = d^2-b^2 newline ""W_y = 1 over 6 bh^2 = 1 over 6 b(d^2-b^2) newline ""dW_y over db = 1 over 6 (d^2-3b^2) =0 newline ""b=d over sqrt{3} approx 0.577 d newline ""h=sqrt{d^2-d^2 over 3} = sqrt{2 over 3}d approx 0.816 d newline ""b over h = sqrt{2} over 2 approx 5 over 7
d
h
b
Časté rozměry dřevěných trámů 8/8, 8/10, 8/12, 8/16, 10/10, 10/12, 10/14, 10/16, 12/12, 12/14, 12/16 cm.

---
Ohyb nesymetrický úhelník – hlavní centrální osy
Určete extrémní napětí na nesymetrickém úhelníku 100x160x16 mm, který je zatížen momentem My=20 kNm
""left lbrace matrix{y ## z} right rbrace = left [ matrix{%cos %varphi # %sin %varphi ## -%sin %varphi #%cos %varphi} right ] left lbrace matrix{y' ## z'} right rbrace newline ""I_y=1.1186"e-5" "m"^4 , I_z=1.825"e-6" "m"^4 newline ""D_yz = 0 newline ""%sigma_x(z) = 0.020 over {1.1186"e-5"} z~["MPa"] newline ""%sigma_x(0.0779) = 139.3 "MPa" newline ""%sigma_x(-0.1072) = -191.7 "MPa"
y'z' [25.0, -105.2]
yz [-14.0, -107.2]
j=20.8o
y'
T
y
y'z' [-75.0, 54.8]
yz [-50.7, 77.9]
25.0
My=20 kNm
z
z'
54.8
neutrální osa
+
–
139.3 MPa
-191.7 MPa

---
Posouzení jezu
Určete maximální sx na fošnách a pilotách jezu
"""Ohyb fošny" newline ""M_{y,max}=1 over 8 15 cdot 1^2 = 1.875 "kNm" newline ""W_y = 1 over 6 1 cdot 0.04^2 = 2.667e-4 "m"^3 newline ""%sigma_{x,max} = +- {1.875 over 2.667e-4} = +- 7031 "kPa"
Æ 200 mm
40 mm
f=gh=15 kN/m'
Æ 200 mm
"""Ohyb piloty" newline ""M_{y,max}= {1 over 2} cdot 15 cdot 1.5 cdot {1 over 3} cdot 1.5 = 5.625 "kNm" newline ""W_y = {%pi d^4} over {64 d/2} = {%pi d^3} over {32} = 7.854e-4 "m"^3 newline ""%sigma_{x,max} = +- {5.625 over 7.854e-4} = +- 7162 "kPa"
Pozn. Pro dovolené namáhání dřeva ±7.2 MPa by oba prvky vyhověly.
1.5 m
1.0 m
1.0 m

---
Zesílení nosníku pomocí ocelových plechů
Určete ohybovou tuhost EIy a vykreslete sx a ex před a po zesílení ocelovými plechy, My=20 kNm.
-1.81e-3
-18.09 MPa
-83.96 MPa
-4.0e-4
5 mm
30 mm
-3.84
sx
ex
T
N.O.
50 mm
30 mm
3.84
5 mm
83.96 MPa
150 mm
1.81e-3
18.09 MPa
4.0e-4
Eocel=210 GPa
Edřevo=10 GPa
"""Bernoulli-Navierova hypotéza - ekvivalentní průřez:" newline ""I_y^2=I_y^1 + 2 cdot {210 over 10} left [ {1 over 12} 0.15 cdot 0.005^3 + 0.15 cdot 0.005 cdot 0.1275^2 right ] = 6.503e-4 "m"^4 newline ""EI_y = 6503 "kNm"^2 newline ""%sigma_{x,max,dř} = +- {0.020 over 6.503e-4} 0.125 = +- 3.84 "MPa" newline ""%sigma_{x,max,ocel} = +- {210 over 10} cdot {0.020 over 6.503e-4} 0.130 = +- 83.96 "MPa"
"""Pouze dřevo:" newline ""I_y^1=1 over 12 left(0.15 cdot 0.25^3 - 0.1 cdot 0.19^3 right) = 1.382e-4 "m"^4 newline ""EI_y^1 = 1382 "kNm"^2 newline ""%sigma_{x,max} = +- {0.020 over 1.382e-4} 0.125 = +- 18.09 "MPa"
190 mm
+
–
–
+
–
+
–
+

---
Otázky
1. Popište Bernoulli-Navierovu hypotézu. Dá se aplikovat i na tažený prut? Proč tato hypotéza přestává platit u krátkých nosníků namáhaných smykem?
2. Co je prostý ohyb a jaký je jeho vztah k hlavním centrálním osám setrvačnosti?
3. Co je křivost prutu a jaké momentové zatížení odpovídá konstantní křivosti prutu?
4. Co je výslednicí lineárně rozloženého normálového napětí po průřezu?
5. Vzniká při ohybu normálová síla na průřezu nebo na jeho částech?
6. Co je neutrální osa? Prochází při prostém ohybu a elastickém materiálu vždy těžištěm?
7. Jaké jsou ekonomické průřezy pro přenášení ohybového momentu?
8. Co je ohybová tuhost prutu a v jakých jednotkách se vyjadřuje?
9. Kde nastávají extrémní hodnoty napětí na ohýbaném prizmatickém prutu?
10. Co je elastický průřezový modul a jak se určí?
11. Lze z vykreslení ohybového momentu poznat, která vlákna jsou tažená?
12. Popište rozdíl mezi rovnoměrným a nerovnoměrným oteplením. Jak souvisí nerovnoměrné oteplení s křivostí prutu? Proč zavádíme referenční teplotu?
13. Za jakých podmínek lze využít principu superpozice pro zároveň tažený a ohýbaný prut?
14. Odvoďte maticové vyjádření pro rotaci souřadného systému.
15. Co je to ekvivalentní průřez a za jakých situací se používá?
Created 02/2011 in OpenOffice 3.2, Ubuntu 10.04 by Vít Šmilauer