Přednáška 03
Platnost Bernoulli-Navierovy hypotézy
Diferenciální rovnice ohybu prutu
Schwedlerovy věty
Rovnováha na segmentech prutu
Clebschova metoda integrace
Vliv teploty na průhyb a křivost prutu
Příklady
Copyright (c) 2011 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/

---
Platnost Bernoulli-Navierovy hypotézy
0 MPa
5 MPa
10 MPa
15 MPa
Isolinie napětí
""%sigma_{x,max} = {1/8 cdot 20 cdot 5^2} over {1/6 cdot 0.1 cdot 0.5^2} = 15.0 "MPa"
20 kN/m'
0.5 m
tl. 0.1 m
5 m
E=210 GPa, deformace 500x zvětšeny

---
Platnost Bernoulli-Navierovy hypotézy
-10 MPa
0 MPa
10 MPa
10 MPa
20 MPa
30 MPa
Vrub na nosníku
""%sigma_{x,max} = {1/8 cdot 20 cdot 5^2} over {1/6 cdot 0.1 cdot 0.3^2} = 41.67 "MPa"
20 kN/m'
0.5 m
tl. 0.1 m
5 m
E=210 GPa, deformace 300x zvětšeny

---
Platnost Bernoulli-Navierovy hypotézy
Tato nosná stěna nesplňuje Bernoulli-Navierovu hypotézu:
Ztráta rovinnosti průřezů
Ztráta kolmosti průřezů
Neutrální osa není spojnicí těžišť průřezů
Nelze tedy modelovat jako nosník
Pro analýzu napjatostního stavu je nutné použít teorii 2D či 3D napjatosti (napjatost stěn, napjatost 3D těles)
-5 MPa
0 MPa
5 MPa
10 MPa
20 kN/m'
0.5 m
tl. 0.1 m
1 m
E=210 GPa, deformace 2000x zvětšeny

---
Důsledky kolmosti průřezu na střednici - ohyb My
x
us(x)
ws(x)
z
""%tan %varphi = -{dw_s over dx} = -{dw over dx}
j(x)
"""Pro malé rotace, " %varphi << 1", lze aproximovat" newline ""%tan %varphi approx %varphi,~~%varphi = -{dw over dx} newline ""%kappa = {d%varphi} over dx = -{{d^{2}w} over dx^2}
Geometrická rovnice pro B-N model,
geometricky lineární model

---
Rovnice rovnováhy pro segment prutu
Vz(x)
Vnější síly (zatížení)
My(x+Dx)
fx(x+Dx/2)Dx
N(x+Dx)
N(x)
fz(x+Dx/2)Dx
My(x)
Vz(x+Dx)
Dx
Dx
x
""-V_z(x)+V_z(x+%DELTA x) +f_z(x+%DELTA x/2) %DELTA x = 0 newline ""-V_z(x)+ V_z(x) + {dV_z(x)} over {dx} %DELTA x + {{d^2 V_z(x)} over {2!dx^2} (%DELTA x)^2 + dotslow}underbrace {{}=0 equiv %DELTA x toward 0} + left [ f_z(x) + {{df_z(x)} over {dx} cdot {{%DELTA x} over {2}} + dotslow}underbrace {{}=0 equiv %DELTA x toward 0} right ] %DELTA x = 0
""{dV_z(x)} over {dx} = - f_z(x) newline ""-M_y(x)+M_y(x+%DELTA x)-V_z(x){%DELTA x} over {2}-V_z(x+%DELTA x){%DELTA x} over {2}=0 newline ""{dM_y(x)} over {dx} = V_z(x)
1. Schwedlerova věta
2. Schwedlerova věta

---
Rovnice rovnováhy pro segment prutu
""{dN_x(x)} over {dx} = -f_x(x) newline newline newline ""{dV_z(x)} over {dx} = -f_z(x) newline newline newline ""{dM_y(x)} over {dx} = V_z(x)
""{d^{2}M_y(x)} over {dx^2} = -f_z(x)

---
Tontiho diagram pro ohýbaný prut
""{d^{2}} over dx^2 left ( {EI_y} {d^{2}w} over dx^2 right ) = f_z
Přemístění
Vnější síly
""f_z(x)
""w(x)
Geometrické rovnice
Statické rovnice
""- {d^{2}M_y} over dx^2 = f_z(x)
""%kappa = - {d^{2}w} over dx^2
Vnitřní síly
Přetvoření
""M_y = EI_y %kappa
""M_y(x) newline ""%sigma_x(x,z)
""%kappa(x)
Materiálové rovnice

---
Diferenciální rovnice ohybové čáry
""{d^{2}} over dx^2 left ( {EI_y} {d^{2}w} over dx^2 right ) = f_z
Umožňuje řešit i staticky neurčité prutové konstrukce
- Obyčejná lineární diferenciální rovnice 4. řádu
- Na každém konci prutu jsou dvě okrajové podmínky
  - Předepsaná Vz	… statická o.p.
  - Předepsaný My	… statická o.p.
  - Předepsané natočení jy=-w'	… kinematická o.p.
  - Předepsaný průhyb w	… kinematická o.p.
- Pokud je EIy konstantní a My je jednoznačně určen (stat. určitá konstrukce), používá se často tvar diferenciální rovnice 2. řádu, jedna o.p. pro každý konec
"" {EI_y}w'' = -M_y

---
Okrajové podmínky pro ohýbaný prut, dif. rov. 4. řádu
- V každém koncovém průřezu se předepisuje
  - 1. okrajová podmínka
  - a zároveň 2. okrajová podmínka
""bold w" nebo "bold V_z " (pro konst. "EI_y rightarrow V_z = -EI_y w'''")"
""bold %varphi_y = bold -w' " nebo " bold M_y "(pro konst. "EI_y rightarrow M_y = -EI_y w''")"
""w(0)=0~and~M_y(0) = 0
x
x
""w(0)=0~and~w'(0)=0
x
""V_z(0)=0~and~M_y(0)=0
Volný konec prutu
x
Osa symetrie
""w'(0)=0~and~V_z(0)=0
Symetrická konstrukce
Symetrické zatížení
x

---
Příklad – spojitě zatížená konzola
fz=10 kN/m'
""{d^{2}} over dx^2 left ( {EI_y} {d^{2}w} over dx^2 right ) = f_z
x
3 m
"""První dvojnásobná integrace" newline ""{dV_z(x)} over {dx} = - f_z,~V_z = -10x + {C_1} underbrace {30} newline ""{dM_y(x)} over {dx} = V_z(x),~M_y = -5x^2 + 30x + {C_2} underbrace {-45} newline ""EI_y w'' = -M_y = 5x^2-30x+45
EIy=10 000 kNm2
Konstanty C1 a C2 lze určit přímo z reakcí
"""Druhá dvojnásobná integrace" newline ""EI_y w' = 5 over 3 x^3-15x^2+45x + C_3,~w'(0)=0 rightarrow C_3=0 newline ""EI_y w = 5 over 12 x^4-5x^3+22.5x^2 + C_4,~w(0)=0 rightarrow C_4=0 newline """Průhyb konce konzoly "w(3)=10.125 "mm"

---
Příklad – spojitě zatížený oboustanně vetknutý nosník
fz=10 kN/m'
""underline {"Alt. 1"}" - řešení přímou integrací na stat. neurčitém nosníku" newline """První dvojnásobná integrace" newline ""{dV_z(x)} over {dx} = - f_z,~V_z = -10x + C_1 newline ""{dM_y(x)} over {dx} = V_z(x),~M_y = -5x^2 + C_1 x + C_2 newline ""EI_y w'' = -M_y = 5x^2-C_1 x-C_2
x
3 m
EIy=10000 kNm2
""{d^{2}} over dx^2 left ( {EI_y} {d^{2}w} over dx^2 right ) = f_z
"""Druhá dvojnásobná integrace" newline ""EI_y w' = 5 over 3 x^3-C_1 over 2 x^2 - C_2 x + C_3,~w'(0)=0 rightarrow C_3=0 newline ""w'(3)=0 rightarrow 0=45 - 4.5 C_1 - 3C_2 newline ""EI_y w = 5 over 12 x^4- C_1 over 6 x^3- C_2 over 2 x^2 + C_4,~w(0)=0 rightarrow C_4=0 newline ""w(3)=0 rightarrow 0=33.75 - 4.5 C_1 - 4.5 C_2 newline ""EI_y w = 5 over 12 x^4- 2.5 x^3+ 3.75 x^2 newline """Průhyb středu nosníku "w(1.5)=0.21 "mm"
""0=11.25 + 1.5 C_2 newline ""C_1=15, C_2=-7.5

---
Příklad – spojitě zatížený oboustanně vetknutý nosník
C2
fz=10 kN/m'
""underline {"Alt. 2"}" - řešení pomocí staticky určitého nosníku" newline ""V_z = -10x + C_1 newline ""M_y = -5x^2 + C_1 x + C_2 newline ""EI_y w'' = -M_y = 5x^2-C_1 x-C_2
x
C1
3 m
""w(0)=w'(0)=0
"""Dvojnásobná integrace stejně jako v Alt. 1" newline ""EI_y w' = 5 over 3 x^3-C_1 over 2 x^2 - C_2 x + C_3,~w'(0)=0 rightarrow C_3=0 newline ""w'(3)=0 rightarrow 0=45 - 4.5 C_1 - 3C_2 newline ""EI_y w = 5 over 12 x^4- C_1 over 6 x^3- C_2 over 2 x^2 + C_4,~w(0)=0 rightarrow C_4=0 newline ""w(3)=0 rightarrow 0=33.75 - 4.5 C_1 - 4.5 C_2 newline ""EI_y w = 5 over 12 x^4- 2.5 x^3+ 3.75 x^2
EIy=10 000 kNm2
""0=11.25 + 1.5 C_2 newline ""C_1=15, C_2=-7.5

---
Odvoďte vzorce pro průhyby a koncové síly
EIy=kost.
""1 over 8 FL
""1 over 8 FL
F
F
F
L
L/2
L/2
L/2
L/2
""{F} over 2
""{F} over 2
""w(L)={1 over 3} cdot {{FL^3} over {EI_y}}
""w(L/2)={1 over 48} cdot {{FL^3} over {EI_y}}
""w(L/2)={1 over 192} cdot {{FL^3} over {EI_y}}
""1 over 12 f_z L^2
""1 over 12 f_z L^2
fz
fz
fz
L
L
L
""{f_z L} over 2
""{f_z L} over 2
""w(L/2)={5 over 384} cdot {{f_z L^4} over {EI_y}}
""w(L/2)={1 over 384} cdot {{f_z L^4} over {EI_y}}
""w(L)={1 over 8} cdot {{f_z L^4} over {EI_y}}

---
Podmínky spojitosti na intervalech
Při nespojitém (osamělém) zatížení je možné integrovat po částech, platí podmínky spojitosti pro w', w
F=12 kN
n …	intervalů
4n …	integračních konstant
(2n …	integračních konstant při
zadané funkci My)
I.
II.
a
c
b
1 m
3 m
9 kN
3 kN
x
2 intervaly, 4 okraje, integračních konstant 8-dif.r.4.řádu, (4-dif.r.2.řádu)
EIy=10000 kNm2
"""II. interval - ponechám proměnnou " x newline """Integrace pomocí Clebschovy metody" newline ""M_y = 9x-12(x-1) newline ""EI_y w'' = -9x+12(x-1) newline ""EI_y w' = -4.5x^2 + 6(x-1)^2 + C_1 newline ""EI_y w = -1.5x^3 +2(x-1)^3 + C_1 x newline ""w(4)=0~rightarrow C_1 = 10.5 newline ""w = 1 over EI_y left ( -1.5x^3 +2(x-1)^3 + 10.5 x right)
"""I. interval" newline ""M_y = 9x newline ""EI_y w'' = -9x newline ""EI_y w' = -4.5x^2 +C_1 newline ""EI_y w = -1.5x^3 +C_1 x + {C_2} underbrace {{}=0},~w(0)=0 newline ""w = 1 over EI_y left ( -1.5x^3 + 10.5 x right)
Spojitost natočení v průřezu b
Spojitost průhybu

---
Clebschova metoda integrace
- Vhodná pouze pro nosníky, kde EIy = konst.
- Pro libovolný počet intervalů zredukuje celkový počet integračních konstant na dvě (pro dif. r. 2. řádu)
Zásady integrace
1. Systém souřadnic volit jednotně pro celý nosník
2. Po částech spojité zatížení je nutné vhodně odečítat. „Chybějící“ spojité zatížení na dalším intervalu nahradit „protizatížením“ užitím principu superpozice. Celkové zatížení pak odpovídá zatížení zadanému.
3. Moment vyjádřit jako součet momentu z předchozího intervalu a dalšího členu
Osamělý moment nutno integrovat přes d(x-a)
Výrazy tvaru (x-a)n integrovat v uzavřeném tvaru tak, aby na rozhraní intervalů byly rovny nule (jako při substituci t=x-a, dx=dt)
[Speaker Notes: Viz přednaska04.pdf od Kalouskové (Honzy Zemana) Clebschova metoda se nazývá Macaulyho (?) v anglosaské literatuře]

---
Příklad – Clebschova metoda
I.
II.
2 kNm
2 kNm
fz=1 kN/m'
fz=1 kN/m'
EIy=konst.
5 kN
x
x
5 kN
2 m
2 m
"""II. interval" newline ""M_y = -x^2 over 2 + (x-2)^2 over 2 - 5 (x-2) - 2 newline ""EI_y w'' = x^2 over 2 - (x-2)^2 over 2 + 5 (x-2) + 2 newline ""EI_y w' = x^3 over 6 - (x-2)^3 over 6 + 5 (x-2)^2 over 2 + 2 color red{(x-2)} + C_1 newline ""EI_y w = x^4 over 24 - (x-2)^4 over 24 + 5 (x-2)^3 over 6 + (x-2)^2 + C_1 x + C_2 newline ""w'(4)=0~rightarrow C_1 = {-70 over 3} newline ""w(4)=0~rightarrow C_2 = 218 over 3
"""I. interval" newline ""M_y = -x^2 over 2 newline ""EI_y w'' = x^2 over 2 newline ""EI_y w' = x^3 over 6 +C_1 newline ""EI_y w = x^4 over 24 +C_1 x + {C_2} newline ""w'(0)=-70 over {3 EI_y},~w(0)=218 over {3 EI_y} newline ""w'(2)=-22 over EI_y , w(2)=80 over {3 EI_y}
Spojitost natočení
Spojitost průhybu

---
Příklad – Clebschova metoda, integrace zprava
I.
II.
"""Obecně: " dx = d(l-t) = -dt newline ""{dV(t)} over {dt} = f_z(t),~{dM_y(t)} over {dt} = -V_z(t),~EI_y w'' = -M_y newline ""%kappa = - {d^{2}w} over dt^2 ,~w'=int w'' dt,~w=int w dt
2 kNm
fz=1 kN/m'
EIy=konst.
18 kNm
t
5 kN
7 kN
2 m
2 m
"""I. interval" newline ""M_y = 7t - 18 + 2 - 5(t-2)- (t-2)^2 over 2 newline ""EI_y w'' = -M_y = -7t + 18 - 2 + 5(t-2) + (t-2)^2 over 2 newline ""EI_y w' = -7 over 2 t^2 + 18 t - 2 color red{(t-2)} + 5(t-2)^2 over 2 + (t-2)^3 over 6 + {C_1} underbrace {{}=0} newline ""EI_y w = -7 over 6 t^3 + 9 t^2 - (t-2)^2 + 5(t-2)^3 over 6 + (t-2)^4 over 24 + {C_2} underbrace {{}=0} newline ""w'(t=4)=70 over {3 EI_y},~w(t=4)=218 over {3 EI_y}
z
"""II. interval" newline ""M_y = 7t - 18 newline ""EI_y w'' = -M_y = -7t + 18 newline ""EI_y w' = -7 over 2 t^2 + 18 t + C_1 newline ""w'(t=0)=0~rightarrow~C_1 = 0 newline ""EI_y w = -7 over 6 t^3 + 9 t^2 + C_2 newline ""w(t=0)=0~rightarrow~C_2 = 0 newline ""w'(t=2)=22 over EI_y , w(t=2)=80 over {3 EI_y}
Spojitost natočení
Spojitost průhybu

---
Tontiho diagram pro ohýbaný prut s vlivem teploty
""{d^{2}} over dx^2 left ( {EI_y} left [ {d^{2}w} over dx^2 + %kappa_T right ] right ) = f_z
Přemístění
Vnější síly
""f_z(x)
""w(x)
Geometrické rovnice
Statické rovnice
""- {d^{2}M_y} over dx^2 = f_z(x)
""%kappa = - {d^{2}w} over dx^2
""%alpha_T {{%DELTA T_d - %DELTA T_h} over h} = %kappa_T
Vnitřní síly
Přetvoření
""M_y = EI_y (%kappa-%kappa_T)
""M_y(x) newline ""%sigma_x(x,z)
""%kappa(x)
Materiálové rovnice

---
Příklad – určete průhyb volného konce c od teploty
DTh=-25 K
""%alpha=1e-5 "K"^{-1}newline ""EI_y=10 "MNm"^2 newline ""h=0.4 "m" newline ""%kappa_T=0.001 "m"^{-1}
I.
II.
a
b
c
DTd=+15 K
DTd=+15 K
x
t
4 m
2 m
"""II. interval "t in "<"0,2">" newline ""M_y = 0 newline ""EI_y w'' = -EI_y %kappa_T newline ""EI_y w' = -EI_y %kappa_T t + C_5 newline ""w'(t=0) = -0.001 rightarrow C_5 = -10 newline ""EI_y w = -EI_y %kappa_T t^2 over 2 + C_5 t + C_6 newline ""w(t=0) = 0 rightarrow C_6 = 0 newline ""w(t=2) = -2%kappa_T - 20 over 10000 = - 4 "mm"
"""I. interval "x in "<"0,4">" newline ""V_z = C_1 newline ""M_y = C_1 x + C_2 newline ""M_y(4) = 0 rightarrow C_2 = -4C_1 newline ""EI_y w'' = -C_1 x +4C_1 - EI_y%kappa_T newline ""EI_y w' = -C_1 over 2 x^2 + 4C_1 x - EI_y%kappa_T x + {C_3} underbrace {{}=0} newline ""EI_y w = -C_1 over 6 x^3 + 2C_1 x^2 - EI_y%kappa_T over 2 x^2 + {C_4} underbrace {{}=0} newline ""w(4)=0 rightarrow C_1=3.75,~C_2=-15 newline ""w'(4)=-0.001
Spojitost natočení v průřezu b
Na intervalu I. jsou k dispozici 4 o.p., interval II. lze tedy řešit „ex post“

---
Příklad – konzola s proměnlivým průřezem
F=12 kN
Průřez a
Průřez b
a
b
Lineární změna šířky průřezu
E=10 GPa
0.3 m
0.3 m
x
""b=0.1(x+1)~"[m]"
3 m
0.1 m
0.4 m
""V_z = -12 "kN",~M_y = -12x "kNm" newline ""EI_y=10e+6 cdot 0.1 over 12 (x+1) cdot 0.3^3 = 2250(x+1) "kNm"^2 newline ""w'' = -M_y over EI_y = 12x over {2250(x+1)} = x / ({187.5x + 187.5}) = 1 over 187.5 - 187.5 over {187.5(187.5x+187.5)} = {} newline ""~~~`{} = 1 over 187.5 - 1 over {187.5{(x+1)} underbrace {"substituce " {}=t}}
""w' = x over 187.5 - 1 over 187.5 ln(x + 1)+C_1,~w'(3)=0~rightarrow~C_1=-0.0086064 newline ""w=x^2 over 375 + {-(x + 1) ln(x + 1) + x + 1} over 187.5 + C_1 x+C_2,~w(3)=0~rightarrow~C_2=0.01006 newline ""w(0)=0.01539 "m"~~left[ "porovnání s konst. šířkou" b=0.4 rightarrow 12 "mm",~b=0.1 rightarrow 48 "mm" right ]
[Speaker Notes: Dělení racionálních polynomů: x :(ax+b) = 1:a - b/a * 1/(ax+b) -(x+b:a ) -b/a]

---
Otázky
1. Co je izolinie napětí? Při jakých typech výpočtů se používá?
2. Popište závislost mezi křivostí, natočením a průhybem prutu.
3. Odvoďte 1. a 2. Schwedlerovu větu na infinitezimálním úseku prutu. Existuje nosník s nulovým momentem a nenulovou posouvající silou?
4. Jakého řádu je diferenciální rovnice ohybové čáry? Jak se změní řád rovnice, pokud známe funkci momentu?
5. Kolik okrajových podmínek potřebujeme předepsat na diferenciální rovnici ohybové čáry 4. řádu? Lze rovnicí řešit staticky neurčité konstrukce?
6. Jakého řádu je funkce průhybu při rovnoměrném spojitém zatížení?
7. Co jsou podmínky spojitosti na nosníku a za jakých podmínek se používají? Jaký je počet podmínek ve vztahu k počtu intervalů?
8. Při integraci diferenciální rovnice 4. řádu zprava se při některých integracích mění znaménko. Vysvětlete a zdůvodněte proč.
9. Vysvětlete účinek teploty na křivost prutu a jakého stupně polynomu jsou průhyby od konstantního nerovnoměrného zatížení teplotou.
Created 02/2011 in OpenOffice 3.2, gnuplot 4.2, Ubuntu 10.04 by Vít Šmilauer

---
Určete natočení ja a průhyb wc
""EI_y=20 "MNm"^2
F=60 kN
F=60 kN
I.
II.
a
b
a
c
b
c
x
x
5 m
2 m
w(x)
A=24 kN
B=84 kN
"""II. interval "x in "<"5,7">" newline """Integrace pomocí Clebschovy metody" newline ""M_y = -24 x + 84 (x-5) newline ""EI_y w'' = 24 x - 84 (x-5) newline ""EI_y w' = 12 x ^2 - 42 (x-5)^2 + C_1 newline ""EI_y w = 4 x^3 - 14 (x-5)^3 + C_1 x + C_2 newline ""w(x=7) = {4 cdot 7^3 - 14 cdot 2^3 - 100 cdot 7} over EI_y newline ""phantom{w(x=7)} = 560 over EI_y = 0.028 "m"
"""I. interval "x in "<"0,4">" newline ""M_y = -24 x newline ""EI_y w'' = 24 x newline ""EI_y w' = 12 x^2 + C_1 newline ""EI_y w = 4 x^3 + C_1 x + C_2 newline ""w(0)=0 ~rightarrow~ C_2=0 newline ""w(5)=0 ~rightarrow~ 0 = 4 cdot 5^3 + 5C_1, C_1 = -100 newline ""w'(0) = -100 over EI_y = -0.005 "rad" newline ""%varphi(0) = -w'(0) = 0.005 "rad"
Spojitost natočení
Spojitost průhybu