Přednáška 05
Vybočení ideálně přímého prutu
Vybočení prutu s počáteční deformací
Energetická formulace stability
Okrajové podmínky a staticky neurčité případy
Příklady
Copyright (c) 2011 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/

---
Stabilita přímých prutů
- Tlačené štíhlé pruty jsou ohroženy ztrátou stability
  - Prut zůstává přímý až do kritické hodnoty zatížení
  - Po překročení kritické hodnoty může prut vybočit
  - U viskoelastických materiálů hraje roli čas
- Vzpěr = namáhání prutu tlakovou osovou silou
- Vybočení štíhlých prutů patří mezi časté havárie konstrukcí, zatížení teplotou na stat. neurč. konstrukcích
[Publikováno se svolením Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy]
[Zdroj: BBC, EPA, Reuters]
[Speaker Notes: http://www.worldculturepictorial.com/blog/content/nature-perturbed-icy-darkness-n-amer-1st-time-100-yrs-heatwave-cooks-egg-court-australia-ope Požár 28. srpna 2000 vinohradského pivovaru. Ocel začne měknout asi při 425C. Při 650C klesá pevnost oceli na polovinu. A heatwave scorching southern Australia, causing transport chaos by buckling rail lines and leaving more than 140,000 homes without power, is a sign of climate change, the government said on 31 Jan 2009. The official temperature in the shade at 4.53 pm was 45.4C, the hottest since 1908.]

---
World Trade Center
Vlastní tíha, užitné zatížení, zatížení větrem
Trapézový plech, lehčený beton
Ocelové diagonály Æ25 mm
Vnitřní ocelové jádro
Vnější obvodové sloupy
Vnitřní ocelové jádro
[Speaker Notes: Horní i dolní pasy 2xL, mezi nimi vyvařen ohnutý ocelový drát, u dolního pasu viskoelastické tlumiče. Hnědě jsou příčníky. Vlny trapézového plechu jsou rovnoběžné s tímto vazníkem. 266 Obvodových sloupů, rozměry 36 x cca 80 cm. Na WTC nebyly teploty přes 750-800C. Při 650C klesá pevnost oceli na polovinu - to by nestačilo ke kolapsu. Jedním z problémů byl kolaps stropních nosníků vlivem teploty a ztráta vodorovných podpor. Také nerovnoměrné oteplení sloupů způsobilo přídatné namáhání.]

---
Prvky náchylné na vzpěr
- Vybočení prutu u staticky určité konstrukce může vést ke kolapsu celé konstrukce
- U většiny inženýrských konstrukcí se snažíme vybočení prutu zabránit
–
–
–
x
Vzpěra

---
Geometrické modely prutu
Fk
- Ideální prut
  - Dokonale přímý, centricky zatížený
  - K vybočení je třeba příčného impulzu (příčná síla, nerovn. ohřátí)
  - Výpočet kritické síly Fk
- Geometricky imperfektní prut
  - Odchylky d0 od přímého tvaru mají náhodný charakter, obvykle (1/500-1/1000 l)
  - Kombinace tlaku s ohybem pro výpočet síly Fk
Fk
d0
L
L

---
Teorie 2. řádu – geometrická nelinearita
- Podmínky rovnováhy se sestavují na deformované konstrukci
- Na ohýbaných prutech posuny u a rotace jy zůstávají malé, průhyby w jsou velké
k
""M_destab = Fw = F L over 2 sin %DELTA %varphi newline ""M_stab = k 2 %DELTA %varphi newline ""M_destab = M_stab = F_k L over 2 sin %DELTA %varphi = k 2 %DELTA %varphi newline ""sin %DELTA %varphi approx %DELTA %varphi newline """Netriviální řešení " %DELTA %varphi <> 0 newline ""F_k = 4k over L
F
L/2
L/2
""%DELTA%varphi
""%DELTA%varphi
""2%DELTA%varphi
M
w
[Speaker Notes: Buckling_W16.pdf, pp. 3/6]

---
Teorie 2. řádu – geometrická nelinearita
Výjimkový případ dle teorie 1. řádu
""-2 N %sin %varphi + F = 0 newline ""%DELTA L = L over {cos%varphi} - L ={1-cos %varphi} over {cos %varphi} L newline ""N=EA {%DELTA L} over L = EA {1-cos %varphi} over {cos %varphi} newline "" 2 EA {1-cos %varphi} over {cos %varphi} sin %varphi = F
L
L
N
N
Řešení dle teorie 2. řádu
""%varphi
N
N
""sin%varphi approx %varphi - %varphi^3 over {3!} + %varphi^5 over {5!} - dotslow approx %varphi newline ""cos%varphi approx %varphi - %varphi^2 over {2!} + %varphi^4 over {4!} - dotslow approx %varphi - %varphi^2 over {2} newline ""2EA%varphi %varphi^2 over 2 = F,~%varphi^3 = F over EA newline ""%varphi = nroot{3}{F over EA},~w approx %varphi L = L nroot{3}{F over EA} newline ""N=EA {1-cos %varphi} over {cos %varphi} approx EA %varphi over 2 = 1 over 2 nroot{3}{EA F^2} newline
""EA = 210e+3 cdot %pi 0.01^2 = 65.97`"MN" newline ""L=2`"m"
Pozn. Do výpočtu geometricky nelineární úlohy nebyla zavedena pevnost!
L'=L/cos j
[Speaker Notes: Pružnost a plasticita I, Šmiřák, pp. 43.]

---
Simulace vzpěru pomocí metody konečných prvků
""E = 30`"GPa" newline ""h= 0.7`"m" newline ""b= 1.0`"m" newline
0.7 m
j =1 mrad
Posuny 500x zvětšeny
V obou případech se uvažoval čistě lineárně elastický materiál. Problém vzpěru nezávisí na pevnosti materiálu!
10 m

---
Vybočení ideálně přímého prutu
Eulerova geometrická metoda – publikována 1759
""M_y(x)=Fw(x) newline ""M_y(x)=-EIw''(x) newline newline ""EIw''(x) + Fw(x) = 0 newline ""w(0) = 0,`w(L)=0
w(x)
x
""w''(x) + %alpha^2 w(x) = 0,~%alpha = sqrt{F over EI} newline """Char. rovnice " %lambda^2 + %alpha^2 = 0,`%lambda_{1,2}=+- %alpha i newline ""w(x) = C_1 sin %alpha x + C_2 cos %alpha x newline newline ""w(0) = 0~rightarrow~C_2=0 newline ""w(L) = 0 = C_1 sin %alpha L
z
""C_1 = 0 ... "triviální řešení" newline ""sin %alpha L = 0 ... "netriviální řešení"
L

---
Vybočení ideálně přímého prutu
""%sin %alpha L = 0,` %alpha L = n %pi newline ""L sqrt{F over EI}=n %pi newline ""F={EIn^2%pi^2} over L^2 newline """Kritické břemeno, n=1: "F=F_k={EI%pi^2} over L^2 newline """První vlastní tvar vybočení: " w(x) = C_1 sin {%pi x} over L
w(x)
x
z
"""Kritické břemeno, n=2: "F={EI 4 %pi^2} over L^2 = 4 F_k newline """Druhý vlastní tvar vybočení: " w(x) = C_1 sin {2%pi x} over L newline "" "... a další vlastní tvary ..."
2. vl. tvar
1. vl. tvar
L

---
Vybočení prutu s počátečním zakřivením
"""Předpoklad:" w_0(x) = %delta_0 sin {%pi x} over L newline ""M = -EI(w''-w_0'') newline newline ""EIw'' + Fw = EI w_0'' newline newline ""w'' + %alpha^2 w = w_0'',~%alpha = sqrt{F over EI}
Argumenty (x) u funkcí vynechány
w0(x)
w(x)
Diferenciální rovnice 2. řádu pro vzpěr
d
d0
x
z
""w_0'' = - {{%delta_0 %pi^2} over L^2} sin {%pi x} over L newline ""w = {- {{%delta_0 %pi^2} over {L^2 (%alpha^2 - %pi^2 / L^2)}} sin {%pi x} over L} underbrace {w_p} +C_1 sin %alpha x + C_2 cos %alpha x newline ""w(0) = 0,`w(L)=0 ~rightarrow~ C_1 = C_2 = 0 newline newline ""%delta over %delta_0 = w over w_0 = -%pi^2 over {L^2 ( %alpha^2 - %pi^2 / L^2)} = 1 over {1 - FL^2 over {EI%pi^2} } = 1 over {1 - F over F_k }
My
Tvar počáteční imperfeckce prutu volíme jako první vlastní tvar vybočení.
L
+

---
Aproximace teorie 2. řádu pomocí teorie 1. řádu
Skutečné posuny (dle teorie 2. řádu) lze aproximovat, pokud známe kritické zatížení a posuny podle teorie 1. řádu
""%delta over %delta_0 = 1 over {1 - F over F_k }
Při polovině kritického zatížení jsou skutečná přemístění dvojnásobná oproti výsledkům z teorie 1. řádu!

---
Příklad - určete kritickou sílu geometrickou metodou
""M_f = {fL} over 2 x - f over 2 x^2 newline ""w_f'' = - M_f / EI = left ( f over 2 x^2 - {fL} over 2 x right ) / EI newline ""EIw'' + Fw = EI w_f'' newline newline ""w'' + %alpha^2 w = %alpha^2 over F left ( f over 2 x^2 - {fL} over 2 x right ),~%alpha = sqrt{F over EI}
w(x)
x
z
Řešení programem Maxima (open-source - M$, Linux)
(%i1) assume(a > 0);
(%i2) sol1:ode2('diff(w,x,2) + a^2 * w = a^2/F * (f*x^2/2 – f*L*x/2), w, x);
        2 2 2
        a f x L - a f x + 2 f
(%o2) w = - ------------------------ + %k1 sin(a x) + %k2 cos(a x)
        2
        2 a F
(%i3) fo1:bc2(sol1, x=0, w=0, x=L, w=0);
        2 2 2
        f sin(a x) (cos(a L) - 1) a f x L - a f x + 2 f f cos(a x)
(%o3) w = - ------------------------- - ------------------------ + ----------
        2 2 2
        a F sin(a L) 2 a F a F
L
f'
[Speaker Notes: Theory of Beam-Columns, Volume 1: In-Plane Behavior and Design, od autorů: Wai-Fah Chen,Toshio Atsuta http://books.google.cz/books?id=szfS9ZurW3cC&pg=PA70&lpg=PA70&dq=deflection+imperfect+beam+initial+euler&source=bl&ots=KL_ohxSwTc&sig=ebT8GTnvbrAD0XQ3qhPUzUhGn4Q&hl=cs&ei=txx5TdmYF8XMsgbdiaHjBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=deflection%20imperfect%20beam%20initial%20euler&f=false http://www.globalspec.com/reference/27056/203279/3-3-solutions-for-beam-columns-deflection-problem]

---
Příklad - určete kritickou sílu geometrickou metodou
""%psi = L over 2 sqrt{F over EI} = {%alpha L} over 2 newline ""w(x=L/2) = {5fL^4} over {384 EI} left [ {12 left ( 2 over {%cos %psi} - 2 - %psi^2 right ) } over {5 %psi^4} right ]
w(x)
x
z
L
f'

---
Stabilita z energetického pohledu
- Na pružné konstrukci definujeme
  - Energii pružné deformace Eint
  - Potenciální energii zatížení Eext
  - Potenciální energii soustavy
""E_pot = E_{%int} + E_ext
""E_{%int} = 1 over 2 k u^2 newline ""E_{ext} = -m g u newline ""E_pot = 1 over 2 k u^2 -m g u newline ""{dE_pot} over du = ku-mg=0 ~dotslow~ "rovnováha" newline newline ""{d^2E_pot} over du^2 = k ~~stack{""{}>0~~"stabilní rovnováha" # ""{}=0~~"indiferentní rovnováha" # ""{}<0~~"nestabilní rovnováha"}
k
u
m
Pozn. Eext zde vyjadřuje potenciální energii vnějších sil na systému. Posunem hmotnosti m o u dojde k poklesu potenciální energie hmotného bodu o mgu. U lineárně elastického materiálu odpovídá rovnováze stav Eext=-2Eint a Epot=-Eint=0.5Eext.
V mechanice Eext často označuje také práci vnějších sil, což je zcela jiný případ. V tomto případě se uvažuje zákon zachování energie a platí Eint = Eext, vnější síla tedy vykonala práci Fu2/2. Z toho plyne vztah F=ku.

---
Stabilita z energetického pohledu
Stabilní rovnováha
Stav blízký indiferentní rovnováze
Nestabilní rovnováha
u
k
u
u
[Speaker Notes: Fundamentals of structural stability By George J. Simitses, Dewey H. Hodges http://books.google.com/books?id=HRyVL3-6WTAC&printsec=frontcover&dq=stability&hl=en&ei=OKB7Teq0FYPL4gbtl5DGBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false]

---
Stabilita z energetického pohledu
2
d
x
z
Bifurkační bod – rozdělení rovnovážných drah
Teorie 1. řádu - indiferentní rovnováha
1
Teorie 2. řádu - stabilní rovnováha
0
0
Absolutní výchylka abs(d ) [m]
Poměr F / Fk [-]
L
Teorie 1. řádu - stabilní rovnováha
Teorie 1. řádu - nestabilní rovnováha

---
Vybočení přímého prutu oboustranně vetknutého
""M_y(x)=Fw(x) + M_L - R_L x newline ""M_y(x)=-EIw''(x) newline newline ""EIw''(x) + Fw(x) = R_L x - M_L newline ""w''(x) + %alpha^2 w(x) = %alpha^2 over F (R_L x - M_L),~%alpha = sqrt{F over EI}
ML
RL
w(x)
""w(x) = {R_L x - M_L} over F + C_1 sin %alpha x + C_2 cos %alpha x newline newline ""w(0) = 0~rightarrow~C_2 = M_L over F newline ""w'(0) = 0~rightarrow~C_1=-R_L over {%alpha F} newline ""w(L) = w'(L) = 0 "
x
z
Řešení dále vede na soustavu 2 algebraických rovnic s neznámými RL a ML.
L
[Speaker Notes: Buckling of Bars, Plates, and Shells By Robert M. Jones, pp.71-72 http://books.google.com/books?id=UzVBr8b_jS8C&pg=PA48&dq=stability+buckling&hl=en&ei=6ad7TdzxLdC04gbgrNX4BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDEQ6AEwAg#v=onepage&q=stability%20buckling&f=false]

---
Vybočení přímého prutu oboustranně vetknutého
My
""2(1-cos %alpha L) - %alpha L sin %alpha L = 0
x
z
""%alpha L = 2 %pi = sqrt{F over EI} L newline ""F_k = {4EI %pi^2} over L^2 = {EI %pi^2} over (0.5 L)^2 newline ""w(x) = 1-cos left ({2 %pi} over L x right ) newline ""M_y = -EIw''= -EI {4 %pi^2} over {L^2} cos {2 %pi} over {L} x
""left [ matrix{L-{sin%alpha L} over {%alpha} # cos%alpha L-1 ## 1-cos%alpha L # -%alpha sin%alpha L } right ] left lbrace matrix{R##M} right rbrace = left lbrace matrix{0##0} right rbrace newline """Det" left [ matrix{L-{sin%alpha L} over {%alpha} # cos%alpha L-1 ## 1-cos%alpha L # -%alpha sin%alpha L } right ] = 0
Pozn. Úlohu lze řešit využitím symetrie. V diferenciální rovnici se pak vyskytují 3 neznámé – C1, C2 a moment uprostřed rozpětí. I násobky momentu My vyhovují problému vlastních tvarů.
L

---
Vybočení přímého prutu s pružným vetknutím
""M(x)=-F(w_b-w) newline ""EIw'' + Fw = F w_b newline ""w'' + %alpha^2 w = %alpha^2 w_b,~%alpha = sqrt{F over EI} newline ""w(x) = w_b + C_1 sin %alpha x + C_2 cos %alpha x
wb
b
w
""%varphi
""w(0) = 0~rightarrow~C_2 = -w_b newline ""M(0)=-k %varphi = -EI w''(0) = EI C_2 %alpha^2 = -k %varphi'(0)=-kC_1 %alpha newline ""phantom{M(0)} C_1 = -EIC_2 %alpha over {k} = w_b {EI %alpha} over {k} newline ""w(L) = w_b = C_1 sin %alpha L + C_2 cos %alpha L + w_b = w_b newline ""w_b left ( {EI %alpha} over {k} sin %alpha L - cos %alpha L right ) = 0,~"netriviální řešení" newline ""%beta = %alpha L,~ %beta tan %beta = kL over {EI} newline ""F_k=%alpha^2 EI = %beta^2 EI over L^2 = EI%pi^2 over {L_vz^2},~ L_vz = %pi over {%beta} L
x
""k
z
Nejhorší případy vzpěru!
L
[Speaker Notes: Šmiřák: Pružnost a plasticita I, příklady, pp.166/217]

---
Základní Eulerovy případy vzpěru
Vzpěrná délka – vzdálenost inflexních bodů vlastního tvaru vybočení (míst s nulovými momenty)
Osa symetrie
Lvz » 0.7L
Lvz =L
Lvz = L
Lvz =0.5L
Lvz =2L
0.5L
L
0.7L
2L
L

---
Příklad – porovnejte kritickou sílu u rámů
EI ® ¥
""L_vz = 2 L newline ""F_k = {EI %pi^2} over {(2L)^2} = {2.467 EI} over L^2
L
Kritická síla o 28% nižší
""k={60 EI} over {11 L}
""%beta tan %beta = {60 EI} over {11 L} L over {EI} = 60 over 11 newline ""%beta = 1.331 newline ""L_vz = %pi over 1.331 L = 2.36 L newline ""F_k = %beta^2 EI over L^2 = {1.771 EI} over L^2
EI
L
EI
EI
L
EI
EI
[Speaker Notes: Šmiřák: Pružnost a plasticita I, příklady, pp.166/217, Vzpěrné délky stojek rámů jsou ve Statických tabulkách, pp.417-444. Vodorovné reakce na stat. neurčitém rámu zatíženého momentem jsou 0.3/L a působí od středu rámu ven.]

---
Kritické napětí
Vzpěrná délka
Kritická síla
Poloměr setrvačnosti
Štíhlostní poměr
Kritické napětí
""L_vz newline ""F_k = {EI %pi^2} over L_vz^2 newline ""i = sqrt{I over A} newline ""%lambda = L_vz over i newline ""%sigma_k = F_k over A = {EI %pi^2} over {A L_vz^2} = {Ei^2 %pi^2} over {L_vz^2} = E %pi^2 over %lambda^2
Pro prostorový vzpěr se jednotlivé parametry indexují, např. Lvz,y, iy, iz, ly, lz.

---
Eulerova hyperbola
Pevnost v tlaku
Mezní pružná deformace
Nepružný vzpěr
(např. elastoplasticita)
Rozhoduje pevnost
Pružný vzpěr
Rozhoduje stabilita
[Speaker Notes: Nepružný vzpěr – např. pružnoplastický]

---
Zkoušky ocelových profilů
Eulerova hyperbola
5-ti procentní dolní kvantil, imperfekce prutu 1/1000 L.
Pozn. Poměr sk / sy se v Eurokódech označuje jako součinitel vzpěrnosti c. Tím se redukuje únosnost materiálu a problém vzpěru se převádí na problém tlaku. Pro masivní pruty platí c=1 a pro štíhlé pruty c<1.
Data převzaty z knihy Chen,Atsuta: Theory of Beam-Columns, Volume 1: In-Plane Behavior and Design, 2008.
[Speaker Notes: 80 zkoušek sloupů, svařované, nýtované, válcované profily, I profily – i široké tzv. W profily. Nižší pevnosti jsou způsobeny zejména reziduálními napětími v oceli. Čerchovaná křivka je 5% dolní kvantil na sloupech s počáteční imperfekcí 1/1000.]

---
Obecná diferenciální rovnice pro ohýbaný prut
""EIw^{IV} + Fw'' = EI w_0^{IV} + f_x
Geometrická nelinearita (moment od osové síly)
Zatížení v ose prutu (vlastní tíha atp.)
Počáteční imperfekce, moment od příčného zatížení nebo koncových momentů

---
Určete kritické zatížení prostorového sloupu
""A=7.81e-3`"m"^2 ,`I_y=57e-6`"m"^4 ,`I_z=20e-6`"m"^4 newline ""i_y=85.4`"mm",`i_z=50.4`"mm" newline newline """Vybočení v rovině "xz," ohyb okolo osy "y newline ""L_{vz,y}=2 cdot 4.8 = 9.6`"m" newline ""%lambda_y = L_{vz,y} over i_y = 112.4 newline ""F_{k} = {EI_y%pi^2} over {L_{vz,y}^2} = 1.282`"MN",~%sigma_k=F_{k} over A = 164.1`"MPa"
y
z
"""Vybočení v rovině "xy," ohyb okolo osy "z newline ""L_{vz,z}=0.7 cdot 4.8 = 3.36`"m" newline ""%lambda_z = L_{k,z} over i_z = 66.3 newline ""F_{k} = {EI_y%pi^2} over {L_{vz,z}^2} = 3.672`"MN",~%sigma_k=F_{k} over A = 470.2`"MPa"
""E=210~"GPa"
Prut vybočí v rovině xz.
L = 4.8 m
HE 200B
[Speaker Notes: Šmiřák, pp. 172/218]

---
Otázky
1. Co je ideální prut z pohledu vzpěru a proč tento model používáme? Čím se liší od skutečných prutů?
2. Jaký je rozdíl mezi teorií 1. a 2. řádu? Lze přibližně určit deformace z teorie 1. řádu na skutečné konstrukci?
3. Vysvětlete, proč problém vzpěru nesouvisí s pevností materiálu. Závisí potenciální energie systému na pevnosti materiálu?
4. Určete vzpěrnou délku u základních Eulerových případů vzpěru.
5. Kolikrát klesne kritická síla, pokud prodloužíme prvek o 20%, 100%?
6. Co je indiferentní rovnováha a bifurkace?
7. Uveďte příklady konstrukcí se zatížením, které vykazují nestabilní rovnováhu.
8. Na Eulerově hyperbole vyznačte oblasti, kde rozhoduje vzpěr a kde rozhoduje pevnost. Jaký je vliv reziduálních napětí v ocelových průřezech?
9. Vypočtěte štíhlost kruhové tyče o poloměru r a délce l, pokud je oboustanně vetknutá.
Vytvořeno 03/2011 v OpenOffice 3.2, Ubuntu 10.04, Vít Šmilauer, ČVUT. Poděkování patří zejména M. Jiráskovi za inspiraci jeho přednáškami.