Přednáška 06
Nepružné chování materiálu
Ideálně pružnoplastický model
Plastická analýza průřezu ohýbaného prutu
Mezní plastický stav konstrukce
Plastický kloub
Interakční diagram N, M
Příklady
Copyright (c) 2011 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/
[Speaker Notes: viz Tema_08.ppt]

---
Jednoosá tahová zkouška betonářské oceli
Měkká betonářská ocel R10 505, Æ12 mm
U ...	mez úměrnosti
s=Ee
E ...	mez pružnosti
fy … mez kluzu
Ocel se stává plastickou.
fu … mez pevnosti	Maximální přenos napětí.
Dle klasifikace oceli R jsou požadavky fyk=490 MPa a fuk=550 MPa.
Konvenční napětí
(konstantní průřezová plocha)
Pružnoplastické chování se zpevněním
Foto a data: A. Kotlánová, TÜV NORD Czech, s. r. o
[Speaker Notes: http://www.imaterialy.cz/Normy/Zkouseni-betonarskych-ocelovych-vyztuzi.html]

---
Jednoosé tahové zkoušky konstrukčních ocelí
Data převzaty od V. Rödera, VUT v Brně
[Speaker Notes: Data převzaty z článku Václav, Röder: UŽITÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERÍÁLŮ V TLAČENÝCH PRUTECH, Juniorstav 2008.]

---
Jednoosá tahová zkouška hliníku
- U materiálů s nevýraznou mezí kluzu se určí „smluvní“ mez kluzu
  - pro vysokopevnostní oceli odpovídá deformaci 2·10-3
Konvenční napětí
(konstantní průřezová plocha)

---
Trojbodový ohyb – cementová pasta
- Těleso 12x12x80 mm, zářez 40% výšky
- Zatížení řízeno posunem, pevnost v tlaku 10-15x vyšší než pevnost v tahu
Data od autora, P. Hlaváčka a P. Padevěta, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
–
–
–
+
[Speaker Notes: Pevnost v tahu cca 6 Mpa, pevnost v tlaku 100 MPa, modul pružnosti 20 GPa]

---
Modely nepružného chování materiálu
Ideálně tuhoplastický model
Ideálně pružnoplastický model
s
s
e
e
Pružnoplastický model s lineárním zpevněním
Tuhoplastický model s lineárním zpevněním
s
s
e
e
[Speaker Notes: Disipace energie]

---
Modely nepružného chování materiálu
Model poškození s lineárním změkčením
Pružnoplastický model se změkčením
s
s
e
e
Model poškození s exponenciálním změkčením
s
e

---
Ideálně pružnoplastický model
Prandtlův diagram
"""Rozklad deformace " %varepsilon = %varepsilon_e + %varepsilon_p newline newline """Upravený Hookeův zákon" newline ""%sigma = E %varepsilon_e = E(%varepsilon-%varepsilon_p) newline newline """Vývoj plastické deformace" newline ""matrix{-%sigma_0 < %sigma < %sigma_0 # ""%varepsilon_p " se nemění" ## %sigma = %sigma_0 # ""%varepsilon_p " roste" ## %sigma = -%sigma_0 # ""%varepsilon_p " klesá" ## %sigma < %sigma_0 or %sigma > %sigma_0 # """nelze"}
s
ee
ep
s0=fy
s0=fy
ee
ep
e
e
s0=fy
[Speaker Notes: Při použití elastoplastického diagramu pro oceli je potřeba splnit celou řadu požadavků. Např. IS 800 a BS 5950 stanovují minimální duktilitu 15%, mezní pevnost musí být alespoň 20% větší než mez kluzu.]

---
Simulace ohybu s pružnoplastickým materiálem
Konzola délky 3 m, řez 0.13 m od vetknutí.
Dochází k posunu neutrální osy. Bernoulli-Navierova hypotéza je stále dobrou aproximací pro posuny.
Průřez je blízký meznímu plastickému stavu
Elastický stav
Elastoplastické stavy
e
s

---
Pružnoplastický ohyb – analýza průřezu
Mezní elastický stav obdélníkového průřezu
e
s
Mel …	mezní elastický	moment
T
Neutrální osa
""%sigma_d = %sigma_0
""%varepsilon_0 = %sigma_0/E
b
s
""M_{el} = %sigma_0 cdot W_el^d = %sigma_0 cdot {bh^2 over 6} ,~%kappa = {2 %varepsilon_0} over h
s0
Pro mezní elastický moment rozhoduje menší z Weld či Welh, tzn. průřezový modul ke vzdálenějším vláknům.
e
e0
h=hel
–
–

---
Pružnoplastický ohyb – analýza průřezu
- Elastoplastický stav – část průřezu plastizuje
- Obvykle dvě neznámé – poloha N.O. a Melpl
e
s
Melpl …elastoplastický	moment
""N_1^"-"
""N_2^"-"
Neutrální osa, obecně dojde k jejímu posunu
""N_2^"+"
""%varepsilon_0 = %sigma_0/E
""N_1^"+"
""%sigma_d = %sigma_0
"">%varepsilon_0
b
s
""M_{elpl} = W_elpl cdot %sigma_0 = %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 - bh_el^2 over 12 right ),~%kappa = {2 %varepsilon_0} over h_el newline ""N_x = 0~rightarrow~iint from{A} %sigma_x dA = 0~rightarrow~sum N^"+" = sum lline N^"-" rline newline ""M_elpl = iint from{A} %sigma_x z dA
s0
Největší deformace
e
e0
h
–
hel
–
[Speaker Notes: Ukázat, odkud se bere bh2/12.]

---
Pružnoplastický ohyb – analýza průřezu
- Mezní plastický stav – celý průřez plastizuje
- Obvykle dvě neznámé – poloha N.O. a Mpl
e
s
Mpl …plastický
moment
""A^"-"
Neutrální osa, obecně dojde k jejímu posunu
""A^"+"
""%sigma_d = %sigma_0
""rightarrow infinity
b
s
""M_{pl} = W_pl cdot %sigma_0 = %sigma_0 cdot {bh^2 over 4} ,~%kappa rightarrow infinity newline ""N_x = 0`rightarrow`iint from{A} %sigma_x dA = 0,~%sigma_0^"+" = %sigma_0^"-"`rightarrow`A^"+" = A^"-" newline ""M_pl = iint from{A} %sigma_x z dA
s0
Největší deformace
e
""M_{el} < M_{elpl} < M_{pl}
e0
h
–
[Speaker Notes: Ukázat, odkud se bere bh2/12.]

---
Příklad – určete Mel a Mpl pro s0=±250 MPa
-250 MPa
""A_4^"-"
""N_4^"-" = %sigma_0^"-" A_4^"-"
Mel
Mpl
""A_3^"-"
""N_3^"-" = %sigma_0^"-" A_3^"-"
N.O.
N.O.
""N_2^"+" = %sigma_0^"+" A_2^"+"
""A_2^"+"
""A_1^"+"
""N_1^"+" = %sigma_0^"+" A_1^"+"
178.6 MPa
""%sigma_0^"+" = lline %sigma_0^"-" rline newline ""A^"+" = A^"-" = 0,01875`"m"^2 newline ""x=0,175`"m" newline ""N_4^"-" = 2,5`"MN" newline ""N_3^"-" = 2,1875`"MN" newline ""N_2^"+" = 0,3125`"MN" newline ""N_1^"+" = 4,375`"MN" newline
""M_{pl} = -2,5 cdot 0,025 newline ""phantom{M_{pl}={}} - 2,1875 cdot 0,1375 newline ""phantom{M_{pl}={}} + 0,3125 cdot 0,2375 newline ""phantom{M_{pl}={}} + 4,375 cdot 0,275 newline ""phantom{M_{pl}} =914,1`"kNm"
""M_{el} = %sigma_0 I_y over z_h newline ""M_{el} =636,1`"kNm"
–
x
[Speaker Notes: Výpočet Melpl je zde dosti komplikovaný]

---
Plastická rezerva průřezu
""M_{pl} over M_{el} = {%sigma_0 cdot W_pl} over {%sigma_0 cdot W_el} = {W_pl} over {W_el}
Válcované profily IPN, IPE
tf
d
d
h
tw
h
b
b
b
""{b d^3 - (b-t_w)h^3} over {6d} newline newline ""{b t_f (d-t_f)} + {t_w h^2} over 4 newline newline {}approx 1,15
""bh^2 over 6 newline newline ""bh^2 over 4 newline newline ""1,5
""{%pi d^3} over 32 newline newline "" d^3 over 6 newline newline ""1,698
""W_el^{min} = bh^2 over 24 newline newline ""W_pl = bh^2 over 6 (2-sqrt 2) newline ""W_pl over W_el = 2,343
[Speaker Notes: Anglicky shape factor. Neutrální osa pro rovnoramenný trojúhelník probíhá ve h/sqrt{2} od vrchu. Průřezové elastické a plastické moduly jsou tabelovány např. Ve Šmiřákovi, pp. 81.]

---
Pružnoplastický ohyb – analýza nosníku
s
Mezní elastický stav
""%sigma_h = %sigma_0
""F_el = {4} over L M_el = {4} over L %sigma_0 {bh^2 over 6}
x
""M_el
""M_el = %sigma_0 {bh^2 over 6}
L
""F_el over 2
""%sigma_d = %sigma_0
b
Mel
Mpl
Mez kluzu dosažena na nosníku
–
h=hel

---
Pružnoplastický ohyb – analýza nosníku
s
Elastoplastický stav
""%sigma_h = %sigma_0
""F_elpl = {4} over L M_elpl = {4} over L %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 - bh_el^2 over 12 right )
x
""M_elpl
L
""F_elpl over 2
""M_el = %sigma_0 {bh^2 over 6}
""%sigma_d = %sigma_0
Mel
Mpl
""M_elpl = %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 - bh_el^2 over 12 right )
Mez kluzu dosažena na nosníku
""M_el = F_elpl over 2 x_0 ,~x_0 = {2 M_el} over F_elpl
x0
–
h
hel

---
Pružnoplastický ohyb – analýza nosníku
s
Mezní plastický stav
""%sigma_h = %sigma_0
""F_pl = {4} over L M_pl = {4} over L %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 right )
x
""M_pl
""A^"-"
L
""F_pl over 2
""A^"+"
""M_el = %sigma_0 {bh^2 over 6} newline ""M_pl = %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 right )
""%sigma_d = %sigma_0
Mel
b
Mpl
""M_el = F_pl over 2 x_0 ,~x_0 = {2 M_el} over F_pl = {2 %sigma_0 {bh^2 over 6}} over {{4} over L %sigma_0 cdot left( bh^2 over 4 right )} = L over 3
Mez kluzu dosažena na nosníku
Tvar plastického kloubu
x0
Plastický kloub funguje podobně jako vložený kloub.
Výsledkem je staticky přeurčitá konstrukce (kinematický mechanismus).
h
–

---
Výpočet mezního zatížení na konstrukci
- Při daném (známém) kinematickému mechanismu kolapsu umíme určit maximální zatížení.
- Použijeme momentové podmínky rovnováhy.
""F_pl
""{F_pl over 2} cdot {L over 2} = M_pl newline ""F_pl = {4 M_pl} over L
L
""F_pl
Mpl
""F_pl over 2
Mpl
[Speaker Notes: U PVp jsou nakreslené momenty výslednice vnitřních sil, nikoliv reakce]

---
Výpočet mezního zatížení pomocí virtuálních prací
Rovnováha na konstrukci se určí pomocí virtuálních prací. Protože se jedná o kinematický mechanismus, je veškerá vnitřní energie soustředěna do plastických kloubů.
""F_pl
""%delta W_ext = F_pl %delta %varphi L over 2 newline ""%delta W_{%int} = M_pl 2 %delta %varphi newline newline ""%delta W_ext = %delta W_{%int} newline ""F_pl %delta %varphi L over 2 = M_pl 2 %delta %varphi newline ""F_pl = {4 M_pl} over L
Virtuální práce nebudou ve zkoušce z pružnosti.
L
""F_pl
Mpl
""%delta %varphi
""%delta %varphi
""2%delta %varphi
[Speaker Notes: U PVp jsou nakreslené momenty výslednice vnitřních sil, nikoliv reakce]

---
Plastická analýza staticky neurčité konstrukce
Kolaps s-krát staticky neurčité konstrukce nastane až při vzniku s+1 plastických kloubů
""-3 over 16 F_{pl,1} L = M_pl
""M_pl
""F_{pl}
""F_{pl,1}
""M_pl
""5 over 32 F_{pl,1} L
""{2 M_pl} over L
""{4 M_pl} over L
L/2
""M_pl
L/2
""F_{pl} = {4 M_pl} over L + {2 M_pl} over L = {6 M_pl} over L
Pomocí PVp
""F_{pl}
Virtuální práce nebudou ve zkoušce z pružnosti.
Mpl
""%delta W_ext = F_pl L over 2 %delta %varphi newline ""%delta W_{%int} = M_pl %delta %varphi + 2 M_pl %delta %varphi = 3 M_pl %delta %varphi newline ""F_pl %delta %varphi L over 2 = 3 M_pl %delta %varphi,~F_pl = {6 M_pl} over L
Mpl
""%delta %varphi
""%delta %varphi
""2%delta %varphi

---
Plastická analýza staticky neurčité konstrukce
Určete mezní zatížení fpl,1,2, uvažujte
""M_pl^"-" = M_pl^"+" > 0
""f_{pl,1}
""f_{pl,2}
Neznámá poloha 2. plastického kloubu
""{-f_{pl,1} L^2} over 8 = -M_pl^"-"
x
""M_pl^"-"
""{-M_pl^"-"} over L + {f_{pl,2} L} over 2
L
""M_pl^"+"
""M(x) = left [ {-{M_pl^"-"}} over L + {f_{pl,2} L} over 2 right ] x - {f_{pl,2} x^2} over 2 newline ""{dM(x)} over dx = V(x) = 0 = {-{M_pl^"-"}} over L + {f_{pl,2} L} over 2 - {f_{pl,2} x} newline ""x = L over 2 - {M_pl^"-"} over {f_{pl,2} L}newline ""M(x) = M_pl^"+"~rightarrow~f_{pl,2} = { (2^2.5 +6 ) M_pl^"+"} over L^2 approx { 11.66 M_pl^"+"} over L^2
""f_{pl,1} = {8 M_pl^"-" } over L^2
[Speaker Notes: Řešení poslední rovnice je pracné, bylo uděláno softwarem xmamima.]

---
Mezní plastický stav při kombinaci ohybu s tahem
""%sigma_h = %sigma_0
""N^"-"=%sigma_0 b (h-h^"+")
""A^"-"
""r^"-" = h over 2 - {h-h^"+"} over 2 = {h^"+"} over 2
""M
""N
Těžišťová osa
""r^"+" = {h-h^"+"} over 2
""A^"+"
""N^"+"=%sigma_0 b h^"+"
""%sigma_d = %sigma_0
b
""M = N^"+"r^"+" + N^"-"r^"-" = %sigma_0 b h^"+" left ( {h-h^"+"} over 2 + {(h-h^"+") h^"+"} over {2h^"+"} right ) newline ""M = %sigma_0 b h^"+" left ( {h-h^"+"} right ) newline ""M = %sigma_0 b left [ h over 2 + N over {2%sigma_0 b} right ] cdot left [ h over 2 - N over {2%sigma_0 b} right ] newline ""M = %sigma_0 b left [ h^2 over 4 - left ( N over {2%sigma_0 b} right )^2 right ] = M_pl - N^2 over {4%sigma_0 b} newline ""M over M_pl + N^2 over {4%sigma_0 b M_pl} = 1,~~M over M_pl + left ( N over N_pl right )^2 = 1
""N = N^"+"-N^"-" = %sigma_0 b (2h^"+" - h) newline ""h^"+" = h over 2 + N over {2%sigma_0 b} newline ""h-h^"+" = h over 2 - N over {2%sigma_0 b}
h
–
h+

---
Mezní plastické stavy při ohybu s tahem/tlakem
Zde uvedené plastické stavy platí pro obdélníkový průřez
M
""M over M_pl + left ( N over N_pl right )^2 = 1
Mpl+
Tah a kladný ohyb
""lline M rline over {M_pl} + left ( N over N_pl right )^2 = 1
Tlak a kladný ohyb
N
Npl-
Npl+
Tlak a záporný ohyb
Tah a záporný ohyb
""{M} over {-M_pl} + left ( N over N_pl right )^2 = 1
Mpl-
–
–
–
–
–
–
–

---
Mezní pružné stavy při ohybu a tahu/tlaku
""%sigma = N over A + M over I z newline ""%sigma_max = %sigma_0 = N over A + M over I z_max newline ""%sigma_min = -%sigma_0 = N over A + M over I z_min
Extrémní hodnoty napětí při namáhání kladným ohybovým momentem
Odvození dále pro obdélníkový průřez:
""M_el = %sigma_0 W_el = %sigma_0 {bh^2} over 6 = %sigma_0 {2I} over h newline ""z_max = h over 2~rightarrow~N over {A%sigma_0} + {M h} over {2I%sigma_0}=1~rightarrow~N over {N_pl} + {M} over {M_el}=1 newline ""z_min = -h over 2~rightarrow~N over {-A%sigma_0} + {-M h} over {-2I%sigma_0}=1~rightarrow~N over {N_pl} - {M} over {M_el}=-1

---
Interakční diagram pro obdélníkový průřez
M
Mezní plastický stav
Mezní elastický stav
Mpl+
Mel+
""lline M rline over {M_pl} + left ( N over N_pl right )^2 = 1
""lline M rline over {M_el} + lline N rline over N_pl = 1
Tlak a kladný ohyb
Tah a kladný ohyb
N
Tlak a záporný ohyb
Tah a záporný ohyb
Npl-
Npl+
Mel-
Mpl-

---
Příklad – určete velikost N v mezním plastickém stavu
Průřez je současně namáhán My=90 kNm, fy=230 MPa
""M_pl = %sigma_0 {b h^2} over 4 = 230 000 {0.02 cdot 0.3^2} over 4 = 103.5`"kNm" newline ""N_pl = %sigma_0 {b h} = 230 000 cdot {0.02 cdot 0.3} = 1380`"kN" newline ""M over M_pl + left ( N over N_pl right )^2 = 1 newline ""N = N_pl sqrt{1-M over M_pl} = 1380 sqrt{1-90 over 103.5} = +-498.4`"kN"
90 kNm
N=?
0.02 m
90 kNm
90 kNm
498.4 kN
498.4 kN
""h^"+" = h over 2 + N over {2%sigma_0 b} = 0.15 + 498.4 over {2 cdot 230000 cdot 0.02} = 0.204`"m"
""h^"+" = h over 2 + N over {2%sigma_0 b} = 0.15 + {-498.4} over {2 cdot 230000 cdot 0.02} = 0.096`"m"
0.3 m
0.204 m
–
0.096 m
–

---
Příklad – určete Wel, Welpl se zplastizovanou pásnicí, Wpl
0.15 m
0.481
1
1
N.O.
N.O.
T
N.O.
0.02
1
1
1
""I_y = 1 over 12 (0.02 cdot 0.18^3 + 0.15 cdot 0.02^3 ) + 0.02 cdot 0.18 cdot 0.045^2 + 0.15 cdot 0.02 cdot 0.055^2 = 2.6185e-5`"m"^4 newline ""W_{el}^d = I_y / z_d = 1.9396"e-4"`"m"^3
""W_{elpl} = 0.02 cdot 0.15 cdot 0.09 + 2 cdot 0.015 cdot 0.02 cdot {{2 cdot 0.015} over 3} cdot {1 over 2} + 0.15 cdot 0.02 cdot 0.025 = 3.48"e-"4 `"m"^3
""W_{pl} = 0.02 cdot {0.165^2 over 2} + 0.020 cdot {0.015^2 over 2} + 0.15 cdot 0.02 cdot 0.025 = 3.495"e-4"`"m"^3 newline ""W_{pl} over W_{el} = 1.802
0.18 m
0.02
0.135
0.065
0.15
0.015
0.165
–

---
Určete mezní velikost F při kolapsech prutů 1-3
0.15 m
"""F"
""%sigma_0 = 300`"MPa" newline ""A = 0.0066"m"^2 newline ""W_{pl} = 3.495"e-4"`"m"^3
""2F
1.
Síly a kóty vztaženy ke střednici
2.
T
3.
""2F
0.02
2 m
2 m
N
Kolaps prutu 1 - tlak
–
-2F
-F
""-2F = -%sigma_0 cdot A = 300 cdot 0.0066 = -1.98`"MN" newline ""F = 990`"kN"
Kolaps prutu 3 – ohyb – tato síla rozhoduje
M
""-8F = -%sigma_0 W_pl = 300 cdot 3.495"e-4" newline ""-8F = -0.10485`"MNm" newline ""F = 13.1`"kN"
-8F
–
-4F
2 m
–
–
0.18 m
0.02

---
Určete mezní velikost F při kolapsech prutů 1-3
0.15 m
-s0
4F
""N_1^"-"
""N_2^"-"
N.O.
F
F
T
""N_1^"+"
0.02
""N_1^"-" + N_2^"-" - N^"+" - F = 0 newline ""M = N_1^"-" r_1^"-" + N_2^"-" r_2^"-" + N^"+" r^"+"
:
s0
:
Kolaps prutu 2 – tlak a ohyb
""F = 300 left[ 0.15 cdot 0.02 + 0.02 (0.18-x) - 0.02x right ] =1.98 - 12x,~x={1.98-F} over 12
""M=4F=300 left[ 0.15 cdot 0.02 (0.18-x+0.01) + 0.02 over 2 (0.18-x)^2 + {0.02x^2} over 2 right ] + (x-0.135)F newline ""M=0.171-0.9x+0.0972-1.08x+3x^2+3x^2 + (x-0.135)(1.98 - 12x) = -6x^2 + 1.62x + 0 newline newline ""M=4F= 4(1.98-12x) = -6x^2 + 1.62x newline ""-6x^2 + 49.62x -7.92 = 0,~rightarrow~x_1 = bold 0.1628`"m",~x_2 = 8.107`"m" newline
:
N.O.
""F = bold 0.0262`"MN",~N_1^"-" = 900`"kN",~N_2^"-"= 103.1`"kN",~N_1^"+"=976.9`"kN", M=104.7`"kNm"
0.18 m
0.02
–
x
0.135
0.065

---
Určete mezní zatížení konstrukce při zadaném Mpl průřezu
""10F
""10F
""6F
Virtuální práce nebudou ve zkoušce z pružnosti.
2L
2L
3L
2L
2L
3L
Kolaps 1. pole
""10F
""10F
""6F
Mpl
""%delta W_{%int} = %delta W_ext newline ""%delta %varphi M_pl (2 + 1) = %delta %varphi 10F cdot 2L newline ""F= {3 over 20} cdot {M_pl over L} = 0.15 {M_pl over L}
""%delta %varphi
""%delta %varphi
""2%delta %varphi
Kolaps 2. pole
""10F
""10F
""6F
Mpl
Mpl
""%delta %varphi M_pl (2 + 5 + 3) = %delta %varphi 10F cdot 3 cdot 2 L newline ""F= {10 over 60} cdot {M_pl over L} approx 0.1667 {M_pl over L}
""2%delta %varphi
""3%delta %varphi
""5%delta %varphi
Kolaps 3. pole
""10F
""10F
""6F
Mpl
""%delta %varphi M_pl (3 + 5) = %delta %varphi 6F cdot 2 cdot 3 L newline ""F= {8 over 36} cdot {M_pl over L} approx 0.2222 {M_pl over L}
""2%delta %varphi
""3%delta %varphi
""5%delta %varphi
Rozhoduje nejmenší zatížení, tj. kolaps 1. pole

---
Otázky
1. Nakreslete pracovní diagramy materiálu se zpevněním a se změkčením.
2. Vyjádřete křivost prutu při elastoplastickém stavu. Jaká je křivost prutu při mezním plastickém stavu?
3. Jak lze snadno nalézt polohu neutrální osy při mezním plastickém momentu, pokud jsou meze kluzu v tahu i tlaku stejné?
4. Načrtněte tvar plastického kloubu pro I profil při tříbodovém a čtyřbodovém ohybu.
5. Kolik plastických kloubů musí vzniknout u dvakrát staticky neurčité konstrukce, aby došlo k jejímu celému kolapsu? Může na některé části dojít ke kolapsu dříve?
6. Jak zjistit mezní zatížení u konstrukce, kde neznáme počet a polohu plastických kloubů?
7. Může libovolná normálová síla přispívat ke zvětšení Mpl?
8. Jaký je rozdíl v mezní únosnosti čistě taženého prutu, pokud použijete teorii pevnosti a pružnoplastický materiál?
Vytvořeno 03/2011 v OpenOffice 3.2, Ubuntu 10.04, Vít Šmilauer, ČVUT. Poděkování patří zejména M. Jiráskovi za inspiraci jeho přednáškami.