Přednáška 09
Smyk za ohybu
Vnitřní síly na nosníku ve vztahu k napětí
Smykové napětí pro obdélníkový průřez
Smykové napětí pro obecný průřez
Smykové ochabnutí
Střed smyku průřezu
Svary, šrouby, spřahovací trny
Příklady
Copyright (c) 2011 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/

---
Motivace - ohýbaný nosník
f=20 kN/m, šířka obdélníkového průřezu 0,1 m
Nosník modelován jako úloha rovinné napjatosti
1 m
1,5 m
2,5 m
x
Normálové napětí
z
""M_y = 20 cdot 5^2 / 8 = 62.5 "kNm" newline ""W_el = 0.1 cdot 0.5^2 over 6 = 4.1666e"-3" "m"^3 newline ""%sigma_x(z=0.25) = 15 "MPa"
""M_y = 50 cdot 1 - 20 cdot 1^2 / 2 = 40 "kNm" newline ""%sigma_x(z=0.25) = 9.6 "MPa"
Smykové napětí
Přesné řešení 1.5 MPa
Deformace zvětšeny 200x, E=210 GPa, n=0.3.
0,5 m

---
Ilustrace vzniku smykových napětí, rovnováha
Dva oddělené nosníky
x
z
Spolupůsobící nosník
""%tau_zx
""%tau_zx
Každá část nosníku musí být v rovnováze, výslednice napětí jsou Nx, Vz, My.
""%sigma_x
""%sigma_x
""%tau_xz
""%tau_xz
""N_x = iint from A %sigma_x dA newline ""M_y = iint from A %sigma_x z dA
Vz
Vz
""V_z = iint from A %tau_xz dA
My
Nx
Nx

---
Rovnováha – smyková síla změnou normálové síly
f
N
T
x
r
N
z
""R_b = fL over 2
L
:
… rovnováha na vyšrafované části
""T-N = 0 newline ""M_y = Nr,~N = M_y over r newline ""M_y = fL^2 over 8 ,~N = fL^2 over 8r = R_b L over 4r = T
""%tau_zx
""%tau_xz
… ohybový moment
""%tau_xz = %tau_zx
… vztah mezi T a Rb
Dlouhé nízké nosníky
Krátké a vysoké nosníky
""L >> 4r, T>>R_b
""L << 4r, T<<R_b
porušení
nutné vyztužení
nutné třmínky

---
Podmínka rovnováhy na elementárním kvádru
""{partial %sigma_x} over {partial x} + {partial %tau_yx} over {partial y} + {partial %tau_zx} over {partial z} + overline X = 0
Pro nosník ohýbaný pouze okolo hlavní centrální osy y a zatížený svisle:
""%sigma_x(x,y,z) = {M_y(x)} over I_y z newline ""{partial %tau_zx} over {partial z} = -`{{partial %sigma_x} over {partial x}} = -{{dM_y(x)} over dx} cdot {z over I_y} = -`{{V_z(x) z} over I_y} newline ""%tau_zx = -`{{V_z(x)} over I_y} cdot {z^2 over 2} + C_1
… na okrajích průřezu je smykové napětí nulové

---
Smykové napětí – obdélníkový průřez
""%tau_zx(x,y,h/2) = 0 dotslow C_1 = {{V_z(x)} over I_y} cdot {h^2 over 8} newline ""%tau_zx(x,y,-h/2) = 0 dotslow C_1 = {{V_z(x)} over I_y} cdot {h^2 over 8} newline ""I_y = 1 over 12 bh^3 newline ""%tau_zx = -`{{V_z(x)} over I_y} cdot {z^2 over 2} + {{V_z(x)} over I_y} cdot {h^2 over 8} = {{1.5 V_z(x)} over bh} left[ 1 - 4z^2 over h^2 right ]
y
z
b
Kontrola:
""iint from A %tau_zx(x,y,z) dA = {1.5 V_z(x)} over bh b int from -h/2 to h/2 left [ 1 - 4z^2 over h^2 right ] dz ={} newline ""{1.5 V_z(x)} over h left [ h over 2 - `{-h} over 2 - {4(h/2)^3} over 3h^2 + {4(-h/2)^3} over 3h^2 right ] = {1.5 V_z(x)} over h cdot {2h over 3} = V_z(x)
h

---
Smykové napětí – obdélníkový průřez
""%tau_{xz,max} = 3 over 2 overline %tau_xz(x) = {3 over 2} cdot {{V_z(x)} over A} dotslow {"elasticky"}
""{color red overline %tau_xz(x)} = {{V_z(x)} over bh} = {{V_z(x)} over A} dotslow {color red "plastický stav"}
b
""%tau_xz(x,z) = {{1.5 V_z(x)} over bh} left[ 1 - 4z^2 over h^2 right ] dotslow {"elasticky"}
"""Kontrola:"V_z(x) = iint from A %tau_xz dA = {2 over 3} cdot {3 over 2} {V_z(x)} over A = V_z(x)
Smykové napětí vzniká v důsledku posouvající síly. Jinými slovy: Změna normálových napětí po délce prutu vytváří posouvající sílu a smyková napětí.
h

---
Příklad – odvoďte konstantu k pro obdélníkový průřez
""{overline %tau_xz}
Model prutu někdy uvažuje průměrné smykové napětí
""overline %tau_xz = k G overline %gamma_xz = V_z over A,~overline %gamma_xz = V_z over {kGA}
Práce průměrných napětí a deformací
""1 over 2 iint from A overline %tau_xz `overline %gamma_xz dA = 1 over 2 overline %tau_xz `overline %gamma_xz A = 1 over 2 cdot {V_z over A} cdot {V_z over {kGA}} A = {V_z^2 over {2kGA}}
Práce skutečných napětí a deformací
""1 over 2 iint from A %tau_xz ` %gamma_xz dA = {b over 2G} int from -h/2 to h/2 %tau_xz^2 dz = {{1,5^2 b V_z^2} over {2GA^2} } int left[ 1 - 4z^2 over h^2 right ]^2 dz ={} newline ""{{1,5^2 b V_z^2} over {2GA^2} } left[ z - 8z^3 over 3h^2 + 16z^5 over 5h^4 right ]_{-h/2}^{`h/2} = {{1,5^2 b V_z^2} over {2GA^2} } cdot {8h over 15} = {0.6 V_z^2} over {GA} newline ""{V_z^2 over {2kGA}} = {0.6 V_z^2} over {GA},~k=5 over 6

---
Smykový tok pro obecný průřez konstantního průřezu
b
Souřadnice s může mít libovolnou orientaci po průřezu. Často souhlasí s osami y,z. Souřadnici s volíme tak, aby řez byl co nejužší a předpoklad rovnoměrného smykového napětí tsx na řezu tím byl co nejlépe splněn, viz dále.
řez
""%tau_sx
""%tau_xs
y
""{overline A}
Dx
x
s
x
""%tau_xs = %tau_sx newline ""t_sx = b %tau_sx
z
Podmínka rovnováhy
""t_sx = int from {overline A} %tau_sx dA
:
""int from {overline A} (%sigma_x + %DELTA %sigma_x) dA - int from {overline A} %sigma_x dA - t_sx %DELTA x = 0 newline ""t_sx = int from {overline A} {{%DELTA %sigma_x} over {%DELTA x}} dA,~x rightarrow 0,~t_sx = int from {overline A} {{partial %sigma_x} over {partial x}} dA
x
""int from {overline A} %sigma_x dA
""int from {overline A} (%sigma_x + %DELTA %sigma_x) dA
Dx
s
Změna normálových napětí po délce prutu vytváří smykový tok a smykové napětí.
[Speaker Notes: Pro neprizmatický prut není smykové napětí na okraji nulové, protože dochází k natočení horní či dolní části nosníku.]

---
Obecný vzorec pro smykový tok
Odvození platí pouze pro hlavní centrální osy y,z
""%sigma_x(x,y,z) = {M_y(x)} over I_y z - {M_z(x)} over I_z y newline ""{partial %sigma_x(x,y,z)} over {partial x} = {dM_y(x)} over dx cdot {z over I_y} - `{dM_z(x)} over dx cdot {y over I_z} = {V_z(x) z} over I_y + {V_y(x) y} over I_z
""t_sx = int from {overline A} {{partial %sigma_x} over {partial x}} dA = {V_z(x)} over I_y {int from {overline A} z dA}underbrace{overline S_y} + {V_y(x)} over I_z {int from {overline A} y dA} underbrace{overline S_z}
overline S_y
overline S_z
y
Statické momenty oddělených částí k hlavním centrálním osám.
""{overline A}
""{overline A}
z
""t_sx = {V_z(x) overline S_y} over I_y + {V_y(x) overline S_z} over I_z,~%tau_sx=%tau_xs = t_sx over b

---
Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu
F=103.91 kN
x
3 m
y
z
103.91 kN
Vz
""{overline{S}}_y^overline{1,2} = 0.35 cdot 0.05 cdot 0.1 = 1.75e-3 "m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{3} = {overline{S}}_y^overline{1,2} + 0.05 cdot 0.075^2/2 = 1.89e-3 "m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{4,5} = -0.2 cdot 0.05 cdot (-0.15) = 1.5e-3 "m"^3
5
4
""%tau_xs^overline {1} = {V_z {overline{S}}_y^overline{1,2}} over {bold 0.35 I_y } = 1.167 "MPa",~%tau_xs^overline {2} = {V_z {overline{S}}_y^overline{1,2}} over {bold 0.05 I_y } = 8.167 "MPa" newline ""%tau_xs^overline {3} = {V_z {overline{S}}_y^overline{3}} over {bold 0.05 I_y } = 8.823 "MPa" newline ""%tau_xs^overline {4} = 7.000 "MPa",~%tau_xs^overline {5} = 1.75 "MPa"
3
2
1
s
+

---
Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu
txs=txz
1.75
7.00
+
8.823
y
1.167
8.167 MPa
z
""V_z = int from {A} %tau_xz dA
Simulace pomocí metody konečných prvků (MKP), napětí spojitě vyhlazeno do uzlů (skoky v napětí jsou ve vykreslení ignorovány)

---
Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu
txs=txy
-2.625
""{overline{S}}_y^overline{6} = 0.15 cdot 0.05 cdot 0.1 = 7.5e-4 "m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{7} = 0.075 cdot 0.05 cdot (-0.15) = -5.625e-4 "m"^3 newline
Nereálné průměrné napětí
-0.14
–
0.14
""%tau_xs^overline {6} = {V_z {overline{S}}_y^overline{6}} over {0.05 I_y } = 3.500 "MPa" newline ""%tau_xs^overline {7} = {V_z {overline{S}}_y^overline{7}} over {0.05 I_y } = -2.625 "MPa"
2.625 MPa
7
""V_y = int from {A} %tau_xy dA = 0
s
6
-3.500
–
-0.14
0.14
Napětí v polovině světlé šířky části pásnice, průměrná hodnota ze vzorce 1.75 MPa
Nereálné průměrné napětí
3.500 MPa
+
+

---
Příklad – smykové napětí v tenkostěnném průřezu
Dominantní smyková napětí
txy
-2.625 MPa
–
Boční pohled
(pokud by části nosníku nespolupůsobily)
txz
2.625 MPa
zanedbáno
7.00 MPa
""%tau_zx
+
x
8.823
""%tau_xz
8.167
zanedbáno
-3.500
txy
–
z
3.500 MPa
+
zanedbáno
+
zanedbáno

---
Smykové ochabnutí (shear lag)
Nerovnoměrné rozdělení normálového napětí, které vzniká vlivem smykové poddajnosti určitých oblastí konstrukce. Důležité u krátkých nosníků a tenkostěnných profilů. Zjednodušený výpočet běžně uvažuje efektivní průřez s vyloučením málo spolupůsobících částí.
100 kN
Délka konzoly 10 m, Rozměr betonové desky 4.4x10x0.2 m, šířka žebra 0.4 m, světlá výška žebra 0.8 m, E=30 GPa, n=0.3, deformace 100x zvětšeny.

---
Příklad – určete střed smyku průřezu tvaru C
50
Středem smyku prochází výslednice smykových napětí. Pokud nemá být tenkostěnný průřez namáhán kroucením, musí zatížení procházet právě středem smyku. Střed smyku respektuje symetrii průřezu, vystačíme si proto pouze s výpočtem pro Vz.
T
250 mm
""I_y = 1 over 12 (2 cdot 0.25 cdot 0.05^3 + 0.05 cdot 0.3^3) + 2 cdot 0.25 cdot 0.05 cdot 0.175^2 = 8.8333e-4 "m"^4
""{overline{S}}_y^overline{1} = 0.2 cdot 0.05 cdot 0.175 = 1.75e-3 "m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{2} = 0.25 cdot 0.05 cdot 0.175 = 2.188e-3 "m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{3} = {overline{S}}_y^overline{2} + 0.05 cdot {0.15^2 over 2} = 2.75e-3 "m"^3
3
""%tau_xs^overline {1} = {V_z {overline{S}}_y^overline{1}} over {0.05 I_y } = 39.622 V_z`"Pa" newline ""%tau_xs^overline {2} = 49.54 V_z`"Pa",~%tau_xs^overline {3} = 62.26 V_z`"Pa"
2
1
400 mm
50
50

---
Příklad – určete střed smyku průřezu tvaru C
39.622 Vz Pa
txy
txz
V1
Vz
49.54 Vz
+
h
Cs
a
V1
49.54 Vz
–
txy
-39.622 Vz Pa
Souřadnici středu smyku a určíme z momentové podmínky ekvivalence:
""V_z cdot a = V_1 cdot h newline ""V_1 = 1 over 2 %tau_xs^overline {1} 0.2 cdot 0.05 = 0.1981 V_z newline ""a = V_1 over V_z h = 0.1981 cdot 0.35 = 0.069 "m"
+
62.26 Vz
[Speaker Notes: Pro svazkovité průřezy (hvězdice, úhelníky) leží střed smyku ve styku jednotlivých částí.]

---
Příklad – určete průběh txz u trojúhelníkového průřezu
txz
""%tau_xz(s) = {V_z {overline S_y}(s)} over {d I_y} = {12 V_z s(h-s)} over {bh^3} newline ""{d %tau_xz(s)} over ds = 0~rightarrow~s = h over 2 newline ""%tau_xz(h/2) = {3 V_z } over {bh} = {3 over 2} ` {V_z over A}
d
s
{3 over 2} ` {V_z over A}
+
h
y
2o
z
b
Rovnoramenný trojúhelník
""I_y = 1 over 36 bh^3 ,~d(s)=b over h s newline ""{overline S_y}(s) = -`{1 over 2} s d(s) left ( -`{2 over 3} h + 2 over 3 s right ) = bs^2 over {3h} (h-s)
Pozn.: Napětí txy nejsou nulová.

---
Příklad – určete smyková napětí od síly Vy
250 mm
""%tau_xs = {V_y(x) overline S_z} over {bI_z},~V_y = -22`"kN" newline ""I_z = 1 over 12 (0.35 cdot 0.05^3 + 0.05 cdot 0.25^3) = 6.875e-5`"m"^4
T
50
""{overline{S}}_z^overline{1,2} = 0.1 cdot 0.05 cdot 0.075 = 3.75e-4`"m"^3 newline ""{overline{S}}_z^overline{3} = {overline{S}}_z^overline{1,2} + 0.4 cdot {0.025^2 over 2} = 5.0e-4`"m"^3
2
1 3
-Vy
txz
""%tau_xs^overline {1} = {-0.022 cdot 3.75e-4} over {bold 0.05 I_z } = -2.40`"MPa" newline ""%tau_xs^overline {2} = {-0.022 cdot 3.75e-4} over {bold 0.4 I_z } = -0.30`"MPa" newline ""%tau_xs^overline {3} = {-0.022 cdot 5.0e-4} over {bold 0.4 I_z } = -0.40`"MPa"
Nulové
txy
–
–
-2.40 MPa
400 mm
50

---
Příklad – určete smyková napětí od posouvající síly Vz
250 mm
""%tau_xs = {V_z(x) overline S_y} over {bI_y},~V_z = 200`"kN" newline ""I_y = 4.73e-4`"m"^4
T
y
50
""{overline{S}}_y^overline{1,2} = 0.25 cdot 0.05 cdot 0.117 = 1.46e-3`"m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{3} = {overline{S}}_y^overline{1,2} + 0.05 cdot {0.092^2 over 2} = 1.67e-3`"m"^3 newline ""{overline{S}}_y^overline{4} = 0.1 cdot 0.05 cdot (-0.117) = -5.85e-4`"m"^3
-4.95 MPa
txy
–
txz
4
""%tau_xs^overline {1} = {0.2 cdot 1.46e-3} over {bold 0.25 I_y } = 2.47`"MPa" newline ""%tau_xs^overline {2} = {0.2 cdot 1.46e-3} over {bold 0.05 I_y } = 12.35`"MPa" newline ""%tau_xs^overline {3} = {0.2 cdot 1.67e-3} over {0.05 I_y } = 14.12`"MPa" newline ""%tau_xs^overline {4} = {0.2 cdot (-5.85e-4)} over {0.05 I_y } = -4.95`"MPa"
4.95 MPa
1
12.35 MPa
2.47
2
14.12
3
+
Vz=200 kN
142
50
400 mm
258
+

---
Příklad – určete smykové napětí v koutovém svaru
Využijte výsledky z minulého příkladu a uvažujte tloušťku svaru 4 mm.
Svary musí přenést smykový tok:
txz
""%t_xz = {12.35 cdot 0.05} = 2.47 cdot 0.25=0.618`"MN/m'"
12.35 MPa
2.47
2
Svary na jeden běžný metr nosníku musí tedy přenést 618 kN. Na jeden svar připadá polovina, tj. 309 kN. Smykové napětí v nebezpečném řezu A:
14.12
+
""%tau_{{}parallel{}} = t_xz over 2a = {0.618} over {2 cdot 0.004} = 0.309 over 0.004 = 77.25`"MPa"
a=4 mm
2
A - nebezpečný řez

---
Příklad – určete smykovou sílu na jeden spřahovací trn
Využijte výsledků z minulého příkladu.
txz
 Trny opět musí přenést smykový tok:
12.35 MPa
2.47
2
""%t_xz = {12.35 cdot 0.05} = 2.47 cdot 0.25=0.618`"MN/m'"
14.12
Na jeden trn připadá smyková síla:
+
""F_{{}ortho{}} = 618 cdot 0.2 = 123.6`"kN"
""F_{{}ortho{}}
""F_{{}ortho{}}
Ocelový hmoždík „Bulldog“
v=0.2 m
M. Patrick: University of Western Sydney

---
Příklad – určete smykové zatížení jednoho šroubu
Výpočet těžiště a charakteristik složeného průřezu:
""z_T = {2400 cdot (-19) + 4610 cdot 120} over {2400 + 4610} = 72`"mm" newline ""I_y = 8.53e-7 + 2.4e-3 cdot (-0.091)^2 + 4.25e-5 + {} newline ""phantom{I_y = {}}4.61e-3 cdot 0.048^2=7.385e-5`"m"^4 newline ""overline {S_y} = -2.4e-3 cdot (-0.072-0.019) = 2.184e-4`"m"^3
Šrouby ve vzdálenostech á a=0.2 m.
y
T
z
Na jeden šroub připadá smyková síla:
UPN 160
A=2400 mm2
Iy1=8.53e-7 m4
y1
T
""V_z = 200`"kN" newline ""F_{{}ortho{}} = t_xz cdot {a over 2} = {{V_z overline{S_y}} over {I_y}} cdot {a over 2} = {200 cdot 2.184e-4 cdot 0.2} over {2 cdot 7.385e-5} newline ""F_{{}ortho{}} = 59.1`"kN"
IPN 240
A=4610 mm2
Iy2=4.25e-5 m4
T
y2
""F_{{}ortho{}}
""F_{{}ortho{}}
19 mm
120
120

---
Otázky
1. Nakreslete průběh posouvající síly pro nosník, který je zatížen pouze koncovými momenty a tím je v rovnováze. Proč nevzniká posouvající síla ani smykové napětí? Vysvětlete na modelu nosníku, který je složen z vrstviček elastických vláken.
2. Kolikrát se zvětší průhyb nosníku, pokud se obdélníkový průřez usmykne v rovině procházející jeho těžištěm?
3. Při výpočtu smykového toku se snažíme vést co nejužší řez. Vysvětlete, jaké důsledky může mít nerespektování této zásady.
4. Při zatížení nosníku posouvající silou Vz vnikají napětí txz. Kterou sílu dostaneme integrací txz po průřezu? Ukažte průřez, kde vznikají i txy.
5. Co je střed smyku a smykové ochabnutí? Uveďte příklady úloh, kdy se musí smykové ochabnutí uvažovat.
6. Nakreslete průběh smykového napětí txz na kruhovém průřezu. Dokažte, že výsledný průběh napětí má parabolický průběh.
7. Ukažte průřez, kde v těžišti nevzniká největší smykové napětí. Existuje takový průřez pro smykový tok?
Vytvořeno 04/2011 v OpenOffice 3.2, Ubuntu 10.04, Vít Šmilauer, ČVUT. Poděkování patří zejména M. Jiráskovi za inspiraci jeho přednáškami.