Stupně volnosti a vazby hmotných objektů
Reálnou konstrukci či její části idealizujeme výpočetním modelem, který se obvykle skládá z objektů typu
  - hmotný bod - model prvku na který působí svazek sil (často těžiště prvku) a kde nehraje roli jeho rotace
  - tuhá deska - rovina prvku ve které působí síly (soustava sil ve 2D)
  - tuhé těleso - obecný prvek na který působí soustava sil ve 3D
Složená soustava vznikne spojením jednotlivých objektů navzájem (vnitřní vazby) či k podkladu (vnější vazby)
Copyright (c) 2007-2008 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/

---
Prut
Základní konstrukční prvek kde délka převládá nad ostatní rozměry
Obvykle se pruty modelují střednicí
  - Prizmatický prut - konstantní průřez
  - Prostorový prut
  - Rovinný prut - střednice leží v rovině
  - Obecný - zakřivený s proměnným průřezem
Střednice - spojnice těžišť průřezů
Průřez - příčný řez prutu
h
l >> b
l >> h
b
l

---
Geometrický model složené konstrukce (rovinný model)
Dvoutrámová mostovka - tuhá deska
Kloub-vnitřní vazba
Kyvný prut (vzpěra) - tuhá deska
Opěra
Oblouk (obloukový, zakřivený prizmatický prut) - tuhá deska
Patka (podpora) - vetknutí, vnější vazba
Obloukový most v Ruzyni, Praha. Beton TKS 2/2001
[Speaker Notes: Dokončen 2001, realizační dokumentace PROMO, výstavba převážně METROSTAV Patky založeny na zvětralých slínovcích, oblouk prizmatický prut 5,6 x 0,85 m rozpětí 50 m oboustanně vetknutý, mostovka dvoutrámová (výška trámu 0,75 m) předepjatá Vzpěry ukončeny pérovými klouby, jako prefabrikáty, zabetonovány do oblouku rozpínavým betonem U podpor se oblouk betonoval z bádií (hustší konzistence), horní část čerpaným betonem Pokles vrchní části oblouku o 20 mm po smrštění a ochlazení o cca 20 C]

---
Stupně volnosti
Na stavební konstrukce působí obecně silové a momentové zatížení, které má snahu uvést do pohybu její hmotné části
Pohyb hmotných částí je omezován vazbami, ve kterých obecně vznikají reakce (síly či momenty)
Zatížení + reakce = vnější síly a momenty
Hmotné části jsou v rovnováze pokud jsou v rovnováze vnější síly a momenty
To však neznamená, že při změně směru zatížení nedojde k pohybu částí
Zavádíme proto kinematickou veličinu - stupně volnosti (m)
Volný objekt má tolik stupňů volnosti, kolika nezávislými parametry je určena jeho poloha v prostoru (rovině)
Stupně volnosti lze určit bez znalosti zatížení
pohyb

---
Stupně volnosti hmotného bodu
V rovině x-z
V prostoru
x
x
y
ux
ux
z
z
uz
u
uy
u
uz
m = 2
2 nezávislé posuny
m = 3
3 nezávislé posuny
Pozn. Souřadná osa z obvykle směřuje ve směru působení zemské tíže

---
Stupně volnosti tuhé desky
Přemístění tuhé desky můžeme popsat translací (posunem) a rotací v rovině x-z
Příklad desek - stěna, nosník
x
x
x
ux
=
+
uz
j
u
z
z
z
m = 3
2 posuny + 1 rotace
Pozn. Tranlace a rotace platí stejně pro všechny body desky

---
Stupně volnosti tuhého tělesa
jx
Superpozice třech posunů a třech rotací
x
x
jy
ux
y
y
=
+
uy
z
z
u
uz
jz
m = 6
3 posuny + 3 rotace
Pozn. Tranlace a rotace platí stejně pro všechny body tělesa

---
Vazby
Vazby slouží k zabránění pohybu, tj. odebírají (ruší) r stupňů volnosti
Kolik stupňů vazba ruší, tolik složek reakcí vzniká
Při výpočtu uvolníme vazby a nahradíme je silami (momenty), neznámé jsou velikosti reakcí, kladný směr reakcí volíme často ve směru os
Základní typy vazeb
Posuvný kloub v rovině
odebírá jeden stupeň volnosti
r = 1
Rz
Ocelolitinové mostní ložisko
Beton TKS 02/2003
Rz

---
Pevný kloub v rovině odebírá dva stupně volnosti (r = 2), umožňuje rotaci
Rx
Rx
Rz
Rz
R2
R1
Sazka arena, Praha
foto: autor

---
Kyvný prut v rovině nebo prostoru odebírá jeden stupeň volnosti (r = 1)
  - Jiné názvy: stojka, vzpěra (tlak), táhlo (tah), tyč
  - Vznikne kloubovým uložením desky, tělesa na obou stranách
  - Vedení objektu po kružnici (kulové ploše)
  - Konvence - kladná síla znamená tah
  - Pokud nepůsobí žádné příčné zatížení,
  - jsou kolmé reakce nulové (momentová
    - podmínka rovnováhy ke kloubu)
Rz
0
=
Pérový kloub
0
Rz
Vzpěry mostu v Ruzyni, Praha. Beton TKS 2/2001

---
Vetknutí v rovině odebírá tři stupně volnosti (r = 3)
Vetknutí v prostoru (r = 6)
M
Rx
Rz
Konzola, krakorec
Mx
Rx
Ry
Rz
Vetknutí sloupu
Peikko, letiště Ruzyně
My
Mz

---
Další vazby v prostoru
Neposuvný válcový kloub (r = 5)
Kulový kloub (pevná podpora, r = 3)
jy
Mx
Rx
Rz
Ry
Mz
neposuvné
Hala Sazka
foto: autor
jz
jz
jx
jx
Rx
Rx
Ry
Ry
jy
Rz
Rz
jy

---
Další vazby v prostoru
Posuvná podpora (vedení po rovině či ploše, r = 1)
Neposuvný liniový kloub (r = 5)
jx
ux
uy
Rz
jy
Technická knihovna
foto: autor
jz
jy
Mx
Rx
Rz
Ry
Mz
katalog firmy Heluz

---
Příklady uložení (vnější vazby)
Pevné hrncové ložisko
foto: M. Pošvárová
Ocelolitinové ložisko
foto: M. Pošvárová
Válečková ložiska
materiál firmy Koňařík
Pružné uložení, metro Střížkov
foto: J. Vácha
Millenium bridge, London
Uložení krokví foto: autor

---
Statická a kinematická určitost
Stupně volnosti tělesa (konstrukce) m
Počet zrušených stupňů vazbami r (vnějšími a vnitřními)

---
Staticky určitá konstrukce má přesně tolik vazeb jako stupňů volnosti, vazby zachytí libovolný směr zatížení, k určení reakcí postačují statické podmínky rovnováhy, zrušení vazby může znamenat pád konstrukce, pokles podpor a teplota nezpůsobují další namáhání kce
Staticky neurčitá konstrukce obsahuje více vazeb než stupňů volnosti, vazby zachytí libovolný směr zatížení, k určení reakcí je navíc potřeba r - m dalších podmínek (např. přetvárné), zrušení vazby může znamenat přechod na staticky určitou konstrukci, pokles podpor a teplota způsobují obecně další namáhání kce
m = 3o
r = 3o
lze řešit jako stat. určitou kci
Prostý nosník
m = 3o
r = 4o
Spojitý nosník o dvou polích

---
Výjimkový případ podepření
Nevhodné uspořádání vazeb neumožní zabránit skutečným či nekonečně malým posunům (pootočením)
Nelze nalézt reakce ve vazbách, determinant soustavy je nulový (blízký nule při numerickém řešení)
výjimkové případy podepření tuhé desky v rovině a hmotného bodu
m = 3o
r = 3o
m = 3o
r = 3o
m = 3o
r = 3o
m = 2o
r = 2o
Vodorovnou sílu nelze rozložit do svislých složek
Paprsky reakcí se protínají v jednom bodě
Paprsky reakcí jsou rovnoběžné

---
Stanovte statickou a kinematickou určitost
m = 3o
r = 3o
m = 3o
r = 4o
m = 3o
r = 4o
m = 3o
r = 3o
m = 2o
r = 3o
m = 3o
r = 2o

---
Stanovte statickou a kinematickou určitost částí Nuselského mostu
FÁZE 1
KARLOV
Pilíře m = 3o, r = 3o
PANKRÁC
1
4
FÁZE 2
Kyvné pruty bednění
Krajní pole m = 3o
r = 3o + 3x1o + 1o = 7o
KARLOV
PANKRÁC
1
4
3
2
Posuvné uložení
FÁZE 3
Vnitřní pole m = 3o
r = 3o + 3x1o = 6o
lana
KARLOV
PANKRÁC
1
4
3
2
FÁZE 4
Celý most m = 3o
r = 4x3o + 2x1o = 14o
KARLOV
PANKRÁC
1
4
3
2
[Speaker Notes: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nuselsk%C3%BD_most Výstavba 1965-1973 z důvodu výstavby na Pankrácké pláni, délka 485 m, původně podpovrchová tramvaj, pak české (nápravový tlak 10,5 t) a těžké sovětské vozy (16 t) - roznášecí rošt 822 t (rekonstrukce 1998). Stavbě ustoupilo 17 budov, 1970 zatěžkávací zkouška 66 tanky. Do 2007 300 sebevražd.]

---
Určete stupeň statické určitosti a zaveďte reakce
Konzola
Oboustranně vetknutý nosník
Jednostranně vetknutý nosník
m = 3o
r = 3o
m-r=0o
stat. určité
m = 3o
r = 6o
m-r=-3o
3x stat. neurčité
m = 3o
r = 4o
m-r=-1o
1x stat. neurčité
Spojitý nosník o dvou polích
Prostý nosník
Dvojkloubový oblouk
m = 3o
r = 4o
m-r=-1o
1x stat. neurčité
m = 3o
r = 3o
m-r=0o
stat. určité
m = 3o
r = 4o
m-r=-1o
1x stat. neurčité

---
Určete stupeň statické určitosti a zaveďte reakce
Rám s lomenou příčlí kloubově uložený
Trojúhelníkový rám kloubově uložený
m = 3o
r = 4o
m-r=-1o
1x stat. neurčité
m = 3o
r = 4o
m-r=-1o
1x stat. neurčité
Sdružený obdélníkový rám o dvou polích
Obdélníkový rám dokonale vetknutý
m = 3o
r = 6o
m-r=-3o
3x stat. neurčité
m = 3o
r = 7o
m-r=-4o
4x stat. neurčité
[Speaker Notes: Viz hala v Humpolci]

---
Určete stupeň statické určitosti a zaveďte reakce
Časopis Květy 43 2007
Pchery, 3 MW
Subway Chicago
m = 6o
r = 6o
m-r =0o
stat. určité
m = 6o
r = 2x6o
m-r =-6o
6x stat. neurč.
m = 2o
r = 5o
m-r =-3o
3x stat. neurč.
[Speaker Notes: Výška stožáru cca 100 m, dvě největší větrné elektrárny v ČR (2x3MW) Chalupa baby Jagy ve vsi Uljanovka poblíž Petrohradu postavená v roce 2007]

---
Stanovte statickou a kinematickou určitost mostovky a oblouku
1o
2o
1o
1o
1o
1o
1o
3o
3o
Mostovka - spojitý nosník o 6-ti polích, m=3o, r=6x1o+2o=8o, m-r=-5o, stat. neurčité, kinem. přeurčité
Oblouk - oboustranně vetknutý, m=3o, r=2x3o+4x1o+2o=12o, m-r=-9o, stat. neurčité, kinem. přeurčité
pokud mostovka netvoří oporu pro oblouk, pak m=3o, r=2x3o=6o, m-r=-3o
Celek (složená soustava) m=2x3o=6o, r=2x(3o+1o+1o+1o)+2o=14o, m-r=-8o, stat. neurčité, kinematicky přeurčité
Obloukový most v Ruzyni, Praha. Beton TKS 1/2001

---
Vysouvání mostí konstrukce – změna statického schématu
Tramvajová trasa Hlubočepy-Barrandov, Růžičkova rokle, 2002
Kontrolované uvolnění vazeb – ve směru výsuvu je konstrukce vždy staticky přeurčitá, tvarově neurčitá. Při vysunutí jednoho pole je konstrukce staticky přeurčitá, při dvou je staticky určitá, jde však o vyjímkový případ podepření (dochází ke kontrolovanému vodorovnému pohybu)
Rychlost vysouvání cca 4 m/h
Spojitý nosník o n polích
Vysouvací síla
Vysouvací síla
foto: Metroprojekt
[Speaker Notes: V letech 2001 až 2003 byla v Praze vybudována nová tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov (obr. 20, 21), jejíž součástí jsou i dva mostní objekty s vysouvanou nosnou konstrukcí - estakáda přes Hlubočepské údolí a estakáda přes Růžičkovou rokli. Estakáda přes Růžičkovou rokli má 7 polí o rozpětí 36,0 + + 3 x 46,0 + 2 x 44,0 + 34,0 m. Výška komorového příčného řezu je 2,8 m (L/16,43). Osa estakády je zakřivena do směrového oblouku o poloměru 787 m, niveleta má sklon 6,2 %. U obou konstrukcí byla výrobna umístěna za horní opěrou, a konstrukce byly tedy vysouvány spouštěním. Konstrukce bylo nutné v první fázi vytlačovat z výrobny a v další fázi po vysunutí několika lamel brzdit. Brždění bylo zajištěno dvěma kabely z 12 lan 15,7 mm. Pro omezení brzdné síly byla zvolena metoda postupné výstavby příčného řezu nosné konstrukce. Průřez se skládá ze střední komory, která je doplněna oblými prefabrikovanými vzpěrami podporujícími konzoly a tvořícími současně zábradlí. Vysouvána byla pouze střední komorová část průřezu šířky 9,0 m. Po výsunu této základní části nosné konstrukce byl průřez doplněn na plnou šířku 11,8 m montáží krajních válcových vzpěr a dobetonováním konzol. Během výstavby bylo dosaženo 8 nebo 10 denního cyklu podle typu nebo délky lamely. V pondělí 2. 9. 2002 ve 12.00 hod bude zahájeno vysouvání 6. lamely. Celý proces potrvá cca 5 - 6 hodin. Za tuto dobu dojde k výsunu lamely v délce 24 m, tzn. celý most o tuto vzdálenost popojede nad Růžičkovu rokli. Na pochod se mostní pole dají mezi 15. - 16. hodinou.]

---
Opakování
Vytvořte statický model konstrukcí s užitným zatížením
foto: G. Leonhard

---
Přednášky z předmětu SM1, Stavební fakulta ČVUT v Praze
Autor Vít Šmilauer
Náměty, připomínky, úpravy, vylepšení zasílejte prosím na
vit.smilauer@fsv.cvut.cz
Created 11/2007 in OpenOffice 2.3, ubuntu linux 6.06
Last update Sep 9, 2008