Gerberovy nosníky
Spojitý nosník je staticky neurčitý o stupni statické určitosti sn = r-3, r je celkový počet vnějších vazeb
Vhodným vložením kloubů vznikne složená, staticky určitá soustava, tvořená nesoucími a nesenými nosníky, tzv. Gerberův nosník
m=3
r=2
r=1
r=1
r=1
sn = 2, 2x staticky neurčitý spojitý nosník
m=3
m=3
m=3
sn=0
r=2
r=2
r=2
r=1
r=1
r=1
m=3
m=3
m=3
sn=0
r=2
r=2
r=2
r=1
r=1
r=1
Copyright (c) 2007-2008 Vít Šmilauer
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License" found at http://www.gnu.org/licenses/
[Speaker Notes: Heinrich Gerber (1832-1912) – mnichovský stavební rada, německý konstruktér ocelových mostů, roku 1866 si nechal patentovat konstrukci spojitého mostního nosníku necitlivého na popuštění podpor]

---
Nevhodné uspořádání kloubů může vést k řetězovému kolapsu
Při vkládání kloubů nesmí vzniknout kinematický mechanismus, který vede na výjimkový případ (determinant soustavy = 0)
Narozdíl od spojitých nosníků jsou Gerberovy nosníky staticky určité, tedy jsou odolné vůči podklesům podpor či účinkům teploty – použití na nestabilním i poddolovaném území
Výpočet začíná od nesených částí směrem k nesoucím, vodorovné reakce lze určit z celku
m=3
m=3
m=3
sn=0
Odstranění tohoto nosníku vyvolá řetězový kolaps zbytku
r=2
r=2
r=2
r=1
r=1
r=1
r=2
r=2
m=3
m=3
m=3
sn=0
r=2
r=1
r=1
r=1
m=3
sn=0
m=3
m=3
r=2
r=2
r=2
r=1
r=1
r=1

---
Určete reakce a síly v kloubech Gerberova nosníku
10 kN
6 kN/m'
a
b
c
5 kN
d
e
8 kNm
4 m
2 m
4 m
2 m
2 m
2 m
2 m
6x6 = 36 kN
8 kNm
Dz
10 kN
12 kN
5 kN
Dx
I.
Bz
II.
Bx
Dx
Ax
III.
E
Dz
Bx
Bz
C
""5-{color green bold"D"_"x"} = 0,~"D"_"x" = 5 "kN" (1)newline ""-2{color green bold"E"} + 3x36 -8=0,~"E" = 50 "kN" (2)newline ""-2{color green bold"D"_"z"} + 1x36 -8=0,~"D"_"z" = 14 "kN" (3)newline ""{bold "K"}":" "D"_"z" + 36 - "E" = 0 "kN, O.K."
MA
d
Az
e
""{color green bold"A"_"x"} -"B"_"x"= 0,~"A"_"x"= 5 "kN" (7)newline ""{color green bold"A"_"z"} - "B"_"z"= 0,~"A"_"z"= -2 "kN" (8)newline ""{color green bold"M"_"A"} + 4"B"_"z"=0,~"M"_"A" = 8 "kNm" (9)newline
""{color green bold"B"_"x"} -"D"_"x"= 0,~"B"_"x"= 5 "kN" (4)newline ""-2{color green bold"C"} + 4x10 + 7x12 -8"D"_"z"= 0,~"C"= 6 "kN" (5)newline ""-2{color green bold"B"_"z"} + 2x10 + 5x12 -6"D"_"z"=0,~"B"_"z" = -2 "kN" (6)newline ""{bold "K"}":" "B"_"z" - "C" +10 + 12 - "D"_"z" = 0 "kN, O.K."
a
b
""{bold "K"}":" -"A"_"z" +"C" -10 -12 + "E"- 36 = 0 "kN, O.K."newline ""{bold "K"}":" "A"_"x" -5 = 0 "kN, O.K."
c

---
Příhradové konstrukce - základní charakteristika
- Konstrukce je vytvořena z přímých prutů
- Pruty jsou navzájem pospojovány v bodech – styčnících
- Vzájemné spojení prutů se ve všech styčnících předpokládá kloubové (obvykle vícenásobný kloub), klouby se často do statických modelů nekreslí
- Soustava je podepřena jen vnějšími vazbami, které zabraňují pouze posunu, a to výhradně ve styčnících
Detail styčníku zastřešení haly Sazka, Praha, foto: autor

---
Příklady příhradových konstrukcí
Nosná konstrukce eskalátoru metra, Dejvická
Střešní vazníky, materiál Střediska výroby vazníků v Brně
Železniční příhradový most na trati Plesná, st. hranice – Cheb, 1998
[Speaker Notes: Gang-nail http://www.sudop.cz/cs/reference/stavby/plesna_cheb.php Železniční příhradový most na trati Plesná st. hranice – Cheb, 1998 Návrh nosné konstrukce mostu s příhradovými hlavními nosníky a dolní ortotropní mostovkou s kolejovým ložem vychází ze zásad mostního vzorového listu ČD MVL 212, který vypracoval SUDOP PRAHA v roce 1990. Rozpětí konstrukce činí 46 m, osová vzdálenost hlavních nosníků 5,9 m a teoretická výška příhradového nosníku 5,2 m. Konstrukce byla navržena pro zatěžovací schéma ČD T. Ze vzorového listu byly převzaty profily prutů hlavního příhradového nosníku, které jsou pro snazší provádění a revize výhradně otevřené: horní i dolní pás ve tvaru "kloboukovitých" průřezů, diagonály jako svařované I-profily. Montážní přípoje diagonál k pásům hlavního nosníku jsou provedeny jako svařované. Mostovka je ortotropní, s mezistyčníkovými příčnými výztuhami v polovině délky příhrad. Podélné výztuhy byly vzhledem ke svému značnému rozpětí navrženy jako uzavřené trapézy o výšce 300 mm. Nosná konstrukce mostu je opatřena protikorozní ochranou, sestávající z metalizace směsným materiálem Zinacor 850 a trojvrstvým epoxpolyuretanovým nátěrem. Most si odnesl z 5. mezinárodního symposia MOSTY 2000 v Brně cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998, kterou mu udělilo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky.]

---
- Příhradové konstrukce
  - Prostorové
  - Rovinné – všechny pruty i zatížení leží v jedné rovině
- Zatížení
  - Styčníkové – vznikají pouze osové síly
  - Mimostyčné – kromě osové síly je prut namáhán i ohybem, staticky odpovídá prostému nosníku s osovou silou, zatížení lze převést do styčníků
F
F1=Fb / (a+b)
F2=Fa / (a+b)
a
b
Osová síla + ohyb

---
Statická určitost rovinných příhradových konstrukcí
- Pruty příhradové konstrukce lze pokládat za tuhé desky spojené klouby
- Jednodušší je pokládat styčníky za hmotné body a tuhé desky za kyvné pruty
Horní pás
Svislice (příčky)
1
Diagonála
2
3
4
5
6
sn = 9x1o + 3o - 6x2o = 0o
7
8
9
Dolní pás
sn = p + rext - 2n
sn ... stupeň statické neurčitosti příhradové soustavy
n ... počet styčníků
p ... počet prutů
rext ... počet stupňů volnosti od vnějších vazeb

---
Tři příhradové pruty spojené do trojúhelníku tvoří tzv. příhradu - soustavu vnitřně staticky i kinematicky určitou – chová se jako tuhá deska
Pokud k příhradě připojíme dva kyvné pruty se společným styčníkem vznikne opět příhrada – chová se opět jako jedna tuhá deska
m=2
r=1
r=1
m=3
r=1
m=2
m=2
r=1
m=3
m=3
r=1
m=2

---
Příhradová soustava může tvořit součást složené soustavy jako tuhá deska
2
1
sn = 10x1o + 2x2o - 7x2o = 0o
4
3
5
6
7
8
9
10
r=2
m=3
m=3
sn = 2x2o + 2o – 2x3o = 0o
r=2
r=2
Trojkloubová soustava z příhrad

---
Výjimkové případy (sn=0)
styčník
styčník
1
1
2
7
8
9
3
4
5
3
6
2
4
5
10
6
11
7
12
8
13
14
sn = 8x1o - 5x2o = -2o
Vazba navíc oproti tuhé desce.
sn = 14x1o + 2o - 8x2o = 0o
Tvarově neurčitý kloubový čtyřúhelník
křížení prutů
1
2
1
7
4
3
3
5
2
4
6
5
6
8
9
sn = 6x1o – 4x2o = -2o
Vazba navíc oproti tuhé desce.
sn = 9x1o + 3o - 6x2o = 0o
[Speaker Notes: Ukázat, že obrázky vpravo mají o jednu vazbu navíc než kdyby byly vyskládány z trojúhelníků]

---
Časté typy příhradových konstrukcí
Ocelové příhradové železniční mosty běžně do rozpětí pole 60 m
  - pravoúhlé
  - kosoúhlé
  - rombické
  - polopříčkové
  - na velká rozpětí
stat. určitá
stat. určitá
staticky neurčitá, prostě podepřená příhrada 26+3-2x14=1
stat. určitá
stat. určitá

---
Rovinný model podpůrné konstrukce
Styčníků n=15
Prutů p=31
Vnější vazby r=3
sn = p + r - 2n = 4o
Rekonstrukce hotelu Kriváň, Praha, 2002. foto: P. Svoboda
[Speaker Notes: Na I.P. Pavlova]

---
Určete stupeň statické neurčitosti
Styčníků n=6
Prutů p=8
Vnější vazby r=3
sn = p + r - 2n = -1o (staticky přeurčitá)
Kinematický mechanismus
r=1
m=3
m=3
r=1
sn = (2+2+1+1)-2x3 = 0o (určitá)
r=2
r=2

---
Styčníková metoda
- Vnější i vnitřní vazby nahradíme složkami reakcí, síly zavedeme tak, aby kladná hodnota znamenala tah v prutu (konvence)
- Pokud má být celá příhradová soustava v rovnováze, musí být v rovnováze každý styčník
- V každém styčníku jsou k dispozici dvě silové podmínky, celkem 2n rovnic
- Obecná styčníková metoda – neznámé jsou osové síly i reakce, vede na soustavu 2n rovnic, vhodné pro algoritmus na počítači
- Zjednodušená styčníková metoda začíná výpočet ve dvojném styčníku, neřeší se soustava rovnic, získané dílčí výsledky se použijí ihned v dalších styčnících
- Dvojným styčníkem rozumíme styčník o dvou neznámých
- Protože většina příhradových konstrukcí takovýto dvojný styčník neobsahuje, provedou se postupy pomocí kterých se dvojný styčník nejprve vytvoří
  - Určení vnějších reakcí z podmínek rovnováhy na celku
  - Průsečnou metodou se určí některé neznámé osové síly

---
Určete neznámé osové síly a reakce obecnou styčníkovou metodou
Raz
24 kN
12 kN
Rax
c
e
N2
N1
N2
N1
a
Podmínky rovnováhy
N5
N4
"""R"_"ax" + "N"_1 + 4 over 5 "N"_4 = 0~(1)newline """R"_"az" + "N"_3 + 3 over 5 "N"_4 = 0~(2)newline """R"_"bx" + 4 over 5 "N"_7 = 0~(3)newline """N"_3 + 3 over 5 "N"_7 = 0~(4)newline ""-"N"_1 + "N"_2 = 0~(5)newline ""24 + "N"_5 = 0~(6)newline ""-4 over 5 "N"_4 - 4 over 5 "N"_7 + 4 over 5 "N"_6 = 0~(7)newline """N"_5 + 3 over 5 "N"_4 + 3 over 5 "N"_6 - 3 over 5 "N"_7 = 0~(8)newline """N"_2 + 4 over 5 "N"_6 = 0~(9)newline ""12 + 3 over 5 "N"_6 = 0~(10)
N6
a
N5
N3
N4
N6
b
d
N3
c
N7
N7
Rbx
d
b
4 m
4 m
e
sn = p + r - 2n
sn = 7x1o + 3o – 5x2o = 0o
3 m
3 m

---
Maticová forma soustavy rovnic
Styčník a
""matrix {1#0#0#1#0#0#0.8#0#0#0## 0#1 #0#0#0#1#0.6#0#0#0## 0#0#1#0#0#0#0#0#0#0.8## 0#0#0#0#0#1#0#0#0#0.6## 0#0#0#-1#1#0#0#0#0#0## 0#0#0#0#0#0#0#1#0#0## 0#0#0#0#0#0#-0.8#0#0.8#-0.8## 0#0#0#0#0#0#0.6#1#0.6#-0.6## 0#0#0#0#1#0#0#0#0.8#0## 0#0#0#0#0#0#0#0#0.6#0}{" "} matrix {"R"_"ax" ## "R"_"az" ## "R"_"bx" ## "N"_1## "N"_2##"N"_3##"N"_4##"N"_5##"N"_6##"N"_7}{" "}={" "} matrix {0##0##0##0##0##-24##0##0##0##-12}
matrix {"R"_"ax"=-32 ## "R"_"az"=-36 ## "R"_"bx"=32 ## "N"_1=16## "N"_2=16##"N"_3=24##"N"_4=20##"N"_5=-24##"N"_6=-20##"N"_7=40}
b
c
d
[kN]
Matice levých stran – geometrie konstrukce
Vektor neznámých
Vektor uzlových zatížení
- Řešení pomocí inverzní matice, determinant D = 0,576
- Matice je řídká, např. neznámou N3 lze vypočítat přímo
- Pro ruční výpočet je obecná styčníková metoda zbytečně robusní a zdlouhavá

---
Zjednodušená styčníková metoda
Ačkoli je možné začít ve dvojném styčníku e, určíme nejprve reakce z celku
4 m
4 m
""~~~~6{color red bold"R"_"ax"} + 4 cdot 24 + 8 cdot 12 = 0~(1)newline ""~~~~~~~~"R"_"ax" =-32 newline ""~~~~{color red bold"R"_"bx"} + "R"_"ax" = 0, "R"_"bx" = 32(2)newline ""~~~~{color red bold"R"_"az"} + 24+12 = 0~(3)newline ""~~~~~~~~"R"_"az" = -36
b
Raz
24 kN
12 kN
Rax
c
N2
N1
N2
N1
a
[kN]
e
N5
N4
""12 + 3 over 5 {color green bold"N"_6} = 0, "N"_6=-20~(4)newline ""{color green bold"N"_2} + 4 over 5 "N"_6 = 0, "N"_2 = 16~(5)newline ""-{color green bold"N"_1} + "N"_2 = 0,"N"_1=16~(6)newline ""24 + {color green bold"N"_5} = 0, "N"_5 = -24~(7)newline """R"_"ax"+"N"_1+4 over 5 {color green bold"N"_4} = 0, "N"_4=20~(8)newline """R"_"az"+3 over 5 "N"_4 +{color green bold"N"_3}=0, "N"_3 = 24~(9)newline """R"_"bx"+4 over 5 {color green bold"N"_7}=0, "N"_7 = -40~(10)newline ""{bold "K"}":""N"_3 + 3 over 5 "N"_7 = 0, "OK"newline ""{bold "K"}":"-4 over 5 "N"_4 - 4 over 5 "N"_7 + 4 over 5 "N"_6 = 0, "OK"newline ""{bold "K"}":""N"_5 + 3 over 5 "N"_4 + 3 over 5 "N"_6 - 3 over 5 "N"_7 = 0, "OK"
N6
e
N5
N3
N4
N6
c
d
N3
a
N7
N7
Rbx
b
b
Pozn. Protože jsme použili rovnice (1)-(3), zbývají 3 podmínky pro kontrolu na styčnících.
d
3 m
3 m

---
Osové síly ve vztahu ke geometrii styčníků
Nc
Na = Nb
Nc = 0
Na = Nb
Na
Nb
j
Na
Nb
j
Na
Nb
Nb
Na = 0
Nb = 0
Na = Nc
Nb = Nd
Na
j
j
Nc
Nd
Nc
Nc
Na = Nb
Nc = 0
Na = Nb
Nc = F
j
Na
Nb
Na
Nb
j
F

---
Určete osové síly z geometrie konstrukce
F
stejné
F
-F
0
Rbz
Raz
0
0
stejné
-Rax
Rax
0
F
Rbz
Raz
F
0
F
Rbz
Určeno 11 osových sil z 19 pouze z geometrie a ze známých reakcí !

---
Průsečná metoda
- Pokud je příhradová konstrukce v rovnováze, musí být v rovnováze každá její část
- Nejprve určíme vnější zatížení a reakce, např. z rovnováhy na celku
- Příhradovou konstrukci rozdělíme na dvě samostatné části tak, aby řez proťal nanejvýš tři pruty (výjimečně i více - při rovnoběžnosti prutů či průsečíku více prutů v jednom uzlu)
- V přeťatých prutech zavedeme standardně neznámé osové síly a jejich hodnoty určíme ze třech podmínek rovnováhy na odňatých částech
N1
N1
N2
N2
I.
II.
N3

---
Určete průsečnou metodou síly N1 až N3
Rax
N1
a
b
c
d
""sin %alpha = {sqrt 3 over 2}, ~cos %alpha = 0,5 newline ""~~~~3,46 cdot 20-3,46{color red bold"R"_"ax"}+6 cdot 10 =0 newline ""~~~~~~~"R"_"ax" = 37,34 "kN"newline ""~~~~6 cdot 10 + 3,46 {color red bold"R"_"hx"} = 0 newline ""~~~~~~~"R"_"hx"=-17,34 "kN" newline ""~~~~3,46 "R"_"ax" - 3,46 cdot 20 + 6{color red bold"R"_"hz"} = 0 newline ""~~~~~~~"R"_"hz" = -10 "kN"newline ""~~~~{bold "K"}":"10 + "R"_"hz" = 0, "OK"
20 kN
h
N2
d
a=60o
N3
g
h
e
Rhx
f
e
2 m
2 m
2 m
2 m
10 kN
Rhz
Tuhá deska I.
Tuhá deska II.
""~~~~10 + sqrt 3 over 2{color green bold"N"_"2"}=0, "N"_2=-11,55 "kN" newline ""~~~~3,46("R"_"ax"+{color green bold"N"_"1"}) - 4 cdot 10=0 newline ""~~~~~~"N"_1=-25,78 "kN" newline ""~~~~2 cdot 10 + 3,46 {color green bold"N"_"3"} =0, "N"_3=-5,78 "kN" newline ""~~~~{bold "K"}":"37,34+"N"_1+ 0,5 "N"_2 + "N"_3 = 0, "OK"
""~~~~"R"_"hz" - sqrt 3 over 2{color green bold"N"_"2"}=0, "N"_2=-11,55 "kN" newline ""~~~~3,46(20+{color green bold"N"_"1"}) - 2 "R"_"hz"=0 newline ""~~~~~~~~"N"_1=-25,78 "kN" newline ""~~~~3,46("R"_"hx" - {color green bold"N"_"3"})-4"R"_"hz" =0, "N"_3=-5,78 "kN" newline ""~~~~{bold "K"}":""N"_1+ 0,5 "N"_2 + "N"_3+20-"R"_"hx" = 0, "OK"
g
g
b
b
3,46 m
[Speaker Notes: Není nutné počítat všechny reakce, osové síly lze vypočítat z libovolné části I. či II., druhá deska slouží pro kontrolu]

---
Průsečná metoda podrobněji
- Obvyklé použití
  - Určení několika sil, kontrola vybraných sil ze styčníkové metody
  - Startovací metoda pro vytvoření dvojného styčníku ve styčníkové metodě
- Průsečná metoda je omezena podmínkami vedení řezů
- Řez může protínat i více než tři pruty (n > 3), n – 1 prutů se musí protínat v jediném bodě, tzv. přidružený momentový střed
- Sílu v prutu získáme z momentové podmínky k přidruženému momentovému středu a
a
a
a

---
Určete osové síly N1, N5, N11, N2, N8, N9, N12 průsečnou metodou
a2
1
4 kN
a
b
c
2
3 kN
""sin %alpha_3 =0,768,~cos %alpha_3 = 0,640 newline ""sin %alpha_2 =0,371,~cos %alpha_2 = 0,928
3
6
8
4
7
9
5
a3
e
11
12
13
d
g
h
10
f
3
1
3
2
4 kN
2,5
2,5
2,5
2,5
2,1
5,9
"""Řez 1 (levá část)" newline ""~~~~5 cdot 5,9 -2,5 cdot 4 + 4 cdot {color green bold "N"_1} cos %alpha_2 = 0,~"N"_1 = -5,253 newline ""~~~~5,9 - 4 + "N"_1 sin %alpha_2 - {color green bold "N"_5} sin %alpha_3 = 0,~"N"_5 =-0,064 newline ""~~~~3 cdot 3 - 2,5 cdot 5,9 + 3 cdot {color green bold "N"_11} = 0,~"N"_11 = 1,917
"""Řez 3 (pravá část)" newline ""~~~~2,5 cdot {color green bold "N"_8} = 0,~"N"_8 = 0 newline ""~~~~2,5 cdot 2,1 +3 cdot {color green bold "N"_9} cos %alpha_3 = 0,~"N"_9 =-2,734 newline ""~~~~2,5 cdot 2,1 - 3 cdot {color green bold "N"_12} = 0,~"N"_12 = 1,750 newline ""~~~~left ( {color green bold "N"_12} + "N"_9 cos %alpha_3 = 0,~"N"_12 = 1,750 right )
f
h
g
a
c
"""Řez 2 - přidružený momentový střed" f "(levá část)" newline ""~~~~5 cdot 5,9 -2,5 cdot 4 + 4 cdot {color green bold "N"_2} cos %alpha_2 = 0,~"N"_2 = -5,253
[kN]
f
3 m
1
[Speaker Notes: 12 neznámých po redukci styčníků e,g]

---
Určete všechny osové síly styčníkovou metodou
Tlačené pruty
""sin %alpha_3 =0,768,~cos %alpha_3 = 0,640 newline ""sin %alpha_2 =0,371,~cos %alpha_2 = 0,928 newline ""~~~~{color red bold"D"_"x"}-3 = 0,~"D"_"x"=3 "kN" newline ""~~~~2,5 cdot 4 + 5 cdot 4 - 3 cdot 3 + 10 {color red bold"H"_"z"} = 0 newline ""~~~~~~~"H"_"z"=-2,1 "kN" newline ""~~~~3 cdot 3 + 5 cdot 4 + 7,5 cdot 4 + 10 {color red bold"D"_"z"} = 0 newline ""~~~~~~~"D"_"z"=-5,9 "kN" newline ""~~~~{bold "K"}":"4+4+"D"_"z" + "H"_"z" = 0, "OK" newline ""~~~~~~"N"_4="N"_8=0 newline ""~~~~~~"N"_10 = "N"_11,~"N"_12 = "N"_13
a2=21,8o
1
4 kN
a
b
c
2
3 kN
d
3
6
8
4
7
9
5
h
a3=50,2o
e
11
12
13
d
g
h
10
f
Dx
4 kN
Dz
Hz
2,5
2,5
2,5
2,5
"""D"_"z" - {color green bold "N"_3} sin %alpha_3 = 0,~"N"_3 = -7,682 newline """D"_"x" + "N"_3 cos %alpha_3 + {color green bold "N"_10} = 0,~"N"_10="N"_11 = 1,917 newline ""4 + "N"_3 sin %alpha_3 + {color green bold "N"_5} sin %alpha_3 - {color green bold "N"_1} sin %alpha_2 = 0 newline ""-"N"_3 cos %alpha_3 + {color green bold "N"_5} cos %alpha_3 + {color green bold "N"_1} cos %alpha_2 = 0 newline """N"_5 = -0,064,~ "N"_1 = -5,254 newline ""-"N"_1 cos %alpha_2 + {color green bold "N"_2} cos %alpha_2=0, "N"_2 = "N"_1 = -5,254 newline """N"_1 sin %alpha_2 + "N"_2 sin %alpha_2 + {color green bold "N"_6} =0, "N"_6 = 3,898
"""H"_"z" - {color green bold "N"_9} sin %alpha_3 = 0,~"N"_9 = -2,734 newline """N"_9 cos %alpha_3 + {color green bold "N"_13} = 0,~"N"_13="N"_12=1,750 newline ""3 + "N"_2 cos %alpha_2 + {color green bold "N"_7} cos %alpha_3 - "N"_9 cos %alpha_3 = 0 newline ""~~~"N"_7 = 0,197 newline ""-"N"_2 sin %alpha_2 + "N"_7 sin %alpha_3 + "N"_9 sin %alpha_3 approx 0,~"O.K." newline """N"_11-"N"_12+cos %alpha_3 ("N"_5 - "N"_7) approx 0,~"O.K." newline ""4-"N"_6-sin %alpha_3 ("N"_5 + "N"_7) approx 0,~"O.K."
d
h
soustava
a
c
f
b
[kN]
3 m
1
[Speaker Notes: 12 neznámých po redukci styčníků e,g soustava rovnic pokud neumíme vyloučit neznámé]

---
Vypočtěte všechny osové síly v prutech
1. určení reakcí
8 kN
d
e
12 kN
1
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
a
c
12 kN
16
17
18
19
b
3
3
3
3
3
3
3
3
10 kN
2 kN
2. průsečná metoda
3. styčníková metoda
d
-9
9
12 kN
+2,5
-2,5
+2,5
-12,5
2
0
0
+2,5
-2,5
-12,5
+2,5
0
0
0
0
a
3
-1,5
-1,5
-4,5
-4,5
b
2 kN
[Speaker Notes: Nulové síly ve vnitřních trojúhelnících vyjdou z rovnosti osových sil rovných přilehlých prutů]

---
Vypočtěte všechny osové síly v prutech
12
1. nulové a jasné pruty
2. určení reakcí
3. styčníková metoda
4. průsečná metoda
pro výpočet modrých prutů (styčníková metoda vede na soustavu rovnic)
5. prostřední svislice č. 7
1
2
a
10 kN
1
2
3
-4
-4
+10
4
5
6
7
8
9
-12
0
-7,5
+10
+5
-1,5
3 kN
+7,5
-5
-9
10
11
12
13
0
c
14
15
"""Řez 1" newline ""~~~~6 cdot {4 over 5} {color green bold "N"_2} + 6 cdot 10 -6 cdot 10 -4 cdot 9= 0 newline ""~~~~"N"_2 = 7,5 "kN"newline ""~~~~6 cdot {4 over 5} {color green bold "N"_1} + 6 cdot 10 -6 cdot 10 +4 cdot 9= 0 newline ""~~~~"N"_1 = -7,5 "kN" newline """Řez 2" newline ""~~~~6 cdot {4 over 5} {color green bold "N"_4} + 4 cdot 12 -8 cdot 3= 0 newline ""~~~~"N"_4 = -5 "kN"newline ""~~~~6 cdot {4 over 5} {color green bold "N"_3} - 4 cdot 12 +8 cdot 3 -6 cdot 4= 0 newline ""~~~~"N"_3 = +10 "kN"
b
0
-10
10
4 m
4 m
4 m
a
9
b
a
-4
+10
N3
N1
a
N2
N4
b
b
-10
3 m
3 m

---
Vypočtěte všechny osové síly v prutech
1. určení jasných sil v prutech (č. 1,7)
2. reakce na levé části
3. reakce na pravé části
4. styčníková metoda
10 kN
20 kN
20 kN
0
a
b
c
1
-6,25
-6,25
+25
2
3
20
4
5
6
7
d
15
+7,5
15
-20
+25
-60
8
e
0
18,75
-6,25
20
9
10
11
15
15
-15
f
g
h
12
3 m
3 m
6 m
3 m
60
10
4 m
4 m

---
Otázky
- Které pruty budou tažené při rovnoměrném zatížení příhradové konstrukce ?
- Které budou mít nulovou osovou sílu ?
0
0
0
0
0
0

---
Cremonova grafická metoda (dnes se již nepoužívá)
Luigi Cremona 1830-1903, italský matematik
12 kN
24 kN
36
a
c
e
1
32
1
2
6
4
5
6
4
5
3
d
7
7
2
32
b
3
6
+16
+16
7
-24
+20
-20
+24
10 kN
10 kN
10 kN
10 kN
-40
směr obcházení
[Speaker Notes: Nejprve se udělá složkový obrazec zatížení a reakcí. Začínám ve styčníku b a obejdu konstrukci po směru hodinových ručiček. Pak jdu do styčníku b, který je dvojný, a sestavím graficky rovnováhu (po směru ručiček). Pak jdu do styčníku a,c,e,d.]

---
Eiffelova věž
- Inženýr, architekt Gustav Eiffel (1832 – 1923)
- Geometrie odvozena z prutu konstantního napětí
- Dokončena 1889
- Výška 300 m bez antén, hloubka základů 14 m
- 9547 t oceli, 2,5 mil. nýtů
- 60 t barev na údržbu každých 7 let
- Výchylka špičky až 7 cm při větru
[Speaker Notes: www.wikipedia.org The Eiffel Tower was the world's tallest building from 1889-1931, 300 m vysoká bez antén, That shape is exponential. Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) was a French structural engineer and architect and a specialist of metallic structures. He is famous for designing the Eiffel Tower, built 1887-1889 for the 1889 Universal Exposition in Paris, France, and the armature for the Statue of Liberty, New York Harbor, U.S.. The structure of the Eiffel Tower weighs 7,300 tons. Depending on the ambient temperature the top of the tower may shift away from the sun by up to 18 cm (7 in) due to thermal expansion of the metal on the side facing the sun. The tower also sways 6-7 cm (2-3 in) in the wind. Maintenance of the tower includes applying 50 to 60 tons of three graded tones of paint every seven years to protect it from rust.]

---
Most Firth of Forth, Edinburgh
- Železniční most, celková délka 2529 m, niveleta 46 m
- Návrh John Fowler (1817-98) a Benjamin Baker (1840 - 1907)
- Výstavba 1873 - 1890
- Stavělo až 4600 lidí, (>57 úmrtí)
- 55 000 t oceli, 8 mil. nýtů
en.wikipedia.org

---
Přednášky z předmětu SM1, Stavební fakulta ČVUT v Praze
Autor Vít Šmilauer
Náměty, připomínky, úpravy, vylepšení zasílejte prosím na
vit.smilauer@fsv.cvut.cz
Created 12/2007 in OpenOffice 2.3, ubuntu linux 6.06
Last update Dec 9, 2010

---
Příklady – složené soustavy
Určete statickou neurčitost složených soustav a pokud lze, určete postup výpočtu reakcí
m=9o
r=9o
sn=0o
a
b
c
d
m=3
m=3
m=3
r=3
r=2
r=2
Výjimkový případ podepření
r=2
a
b
c
d
m=12o
r=12o
sn=0o
m=3
m=3
m=3
m=3
r=2
r=2
r=3
r=2
r=1
r=1
r=1
Výpočet začíná od nesených (černých) částí směrem k nesoucím
r=4
r=2
m=3
m=3
m=12o
r=12o
sn=0o
r=2
m=3
m=3
r=2
r=2
Každý prut je prostý nosník s osovou silou. Výpočet začíná určením příčných sil na prostých nosnících.

---
Určete způsob výpočtu složené soustavy
hmotný bod
m=2
kyvný prut
kyvný prut
r=1
r=1
r=2 !!!
m=3
r=2
m=14o
r=14o
sn=0o
kyvný prut
m=3
r=1
m=3
m=3
r=1
r=3
r=3
I. prostý nosník – nesená část
II. nesená část
III. nesoucí rám – výpočet začíná od kyvných prutů
Směr demontáže a výpočtu

---
Určete reakce od tíhy předpjatého vazníku
""12 {3+4} over 2 = 42 "kN"
a
c
B
A
C
""{color green bold "B"} = 0~(1) newline ""5,5 cdot 42 - 11,5 {color green bold "C"} = 0,~"C" = 20,087 "kN"~(2) newline ""6 cdot 42 - 11,5 {color green bold "A"} = 0,~"A" = 21,913 "kN"~(3) newline "" "A"+"C"-42 = 0,~"O.K."
a
c
K
21,913
20,087
Železobetonová hala, SAPA-LPJ
0
4 kN/m'
3 kN/m'
m=3
r=2
0
0
r=1
reálně je neposuvný kloub
0
m = 3 x 3o = 9o
r = 2 x 3o + 2o + 1o = 9o
sn = r – m = 0o
staticky určitá kce
k vyřešení 9 rovnic
0
m=3
m=3
21,913
r=3
r=3
20,087
5,5 m
0,5 m
6 m
5 m

---
Vytvořte příčné statické schéma konstrukce haly
Nahrazení kyvnou stojkou vede na staticky určitou konstrukci
Alt. 1
r=2!
m=3
m=3
r=2!
r=2!
r=1
r=1
r=1
m=2
m = 4 x 3o + 2o = 14o
r = 2 x 3o + 3 x 2o + 3 x 1o = 15o
sn = r – m = 1o
1 x staticky neurčitá kce
k vyřešení 15 rovnic
m=3
m=3
r=3
r=3
Ocelová hala, SAPA – LPJ
Alt. 2
r=4!
m=3
m=3
m=3
m=3
r=2
r=4!
r=4!
m=3
r=2
r=2
m=3
r=4!
m=3
Staticky určitá konstrukce
m = 7 x 3o = 21o
r = 2 x 3o + 4 x 4o = 22o
sn = r – m = 1o
1 x staticky neurčitá kce
k vyřešení 22 rovnic
m=3
m=3
m=3
m=3
r=3
r=3
r=3
r=3
[Speaker Notes: http://www.sapa-lpj.cz/prumyslove-haly.html]

---
Určete stupeň statické určitosti
- Osová rozteč vazníků 1200 mm
- Ztužení OSB deskami v rovině střechy
Osa symetrie
“nadbytečný” prut
Skrytý ocelový příhradový vazník v podélném směru
Celá konstrukce
Styčníků n=2x17=34
Prutů (vč. modrých) p=2x31+2=64
Vnější vazby r=2x2+1=5
sn = p+r-2n = 64+5-68=1o
Tenisová hala v Turnově, 2007, časopis KONSTRUKCE, foto Ing. Šrůtek
[Speaker Notes: Výchozí statický model pro návrh nosné dřevěné konstrukce vycházel z předpokladu, že obvodové železobetonové stěny budou plnit funkci pevných nepoddajných kloubů a střední skrytý ocelový příhradový nosník bude zajišťovat přenos svislé složky reakce (posuvný kloub). Výsledky statické analýzy posloužily pro návrh navazujících podpůrných konstrukcí a následně pro vypracování dokumentace pro stavební řízení. http://www.konstrukce.cz/clanek/1257-tenisova-hala-v-turnove-s-netradicnim-technickym-resenim-konstrukce/ Montáž dřevěné části probíhala v září 2007, kdy byly na středový ocelový průvlak postupně z obou stran přisazovány dřevěné vazníky, které byly montážně spojeny ve třech místech na ose symetrie. Vazníky byly umístěny v osové rozteči 1.200 mm. Stabilizace celé konstrukce je tvořena soustavou čtyř „větrovacích polí“, kde rovnopasé vazníky jsou umístěny jak při horních, tak i při spodních pasech lomeného vazníku. Přenos vodorovných sil v rovině horních pasů vazníků je zajištěno celoplošným deskovým bedněním z desek OSB 3 umístěných na vazbu s lepenými pery a drážkami, které přechází nad vnějšími podporami na svislou část vazníku. Stabilita na spodním pase a po vnitřních prvcích příhradového vazníku je zajištěna soustavou zavětrovacích prken.]

---
Určete postup výpočtu staticky určitých složených soustav
m=2
r=1
r=1
r=1
r=1
m=2
r=1
r=1
m=3
m=3
r=3
r=1
m=3
r=1
m=2
r=1
r=1
r=2
r=1
m=3
m=3
r=1
r=2
r=2